МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-проектное республиканское унитарное предприятие

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Заказчик: Сморгонский районный исполнительный комитет

н/с

Объект № 16.17

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Г. СМОРГОНЬ

ПОЯСНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

г. Минск, 11.2018 г.

СОСТАВ проекта

| Обозначение | Наименование | Масштаб | Гриф | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 16.17-00.ОП | Основные положения |  | н/с | 37977 |
| 16.17-00.ГМ-3 | Генеральный план | 1:5000 | дсп | 24078 |
| Обосновывающая часть |
| 16.17-00.ПЗ-1 | Пояснительная записка. ПЗ-1. |  | дсп | 24074 |
| 16.17-00.ПЗ-2 | Пояснительная записка. ПЗ-2. Приложение «Специализированные расчеты по охране окружающей среды» |  | дсп | 24075 |
| 16.17-00.ПЗ-3 | Пояснительная записка. ПЗ-3. Экологический доклад по стратегической экологической оценке |  | н/с | 37978 |
| 16.17-00.ПЗ-4 | Пояснительная записка. ПЗ-4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС) |  | секр. | 59с |
| 16.17-00.КГМ | Комплект графических материалов |  | дсп | 24090 |
| 16.17-00.ГМ-1 | Стратегический план | 1:25000 | дсп | 24076 |
| 16.17-00.ГМ-2 | Опорный план | 1:5000 | дсп | 24077 |
| 16.17-00.ГМ-4 | Схема генерального плана. Функциональное зонирование | 1:5000 | н/с | 37979 |
| 16.17-00. ГМ-5 | Опорный историко-архитектурный план | 1:5000 | дсп | 24079 |
| 16.17-00. ГМ-6 | Схема развития транспортной инфраструктуры | 1:10000 | дсп | 24080 |
| 16.17-00. ГМ-7 | Поперечные профили улиц | 1:200 | н/с | 37980 |
| 16.17-00. ГМ-8 | Схема инженерно-геологического районирования для строительства | 1:10000 | дсп | 24081 |
| 16.17-00. ГМ-9 | Схема планировочных ограничений и существующего состояния окружающей среды | 1:5000 | дсп | 24082 |
| 16.17-00. ГМ-10 | Схема прогнозируемого состояния окружающей среды | 1:5000 | дсп | 24083 |
| 16.17-00. ГМ-11 | Схема электроснабжения и связи | 1:10000 | дсп | 24084 |
| 16.17-00. ГМ-12 | Схема газоснабжения | 1:10000 | дсп | 24085 |
| 16.17-00. ГМ-13 | Схема теплоснабжения | 1:10000 | дсп | 24086 |
| 16.17-00. ГМ-14 | Схема водоснабжения | 1:10000 | дсп | 24087 |
| 16.17-00. ГМ-15 | Схема канализации | 1:10000 | дсп | 24088 |
| 16.17-00. ГМ-16 | Схема инженерной подготовки территории и дождевой канализации | 1:10000 | дсп | 24089 |
| 16.17-00. ГМ-17 | Схема инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС), в составе ПЗ-4. | 1:10000 | секр | 18351 |
| Экспозиционные материалы |
| 16.17-00.ГМ-1Э | Стратегический план | 1:25000 | дсп | 24092 |
| 16.17-00.ГМ-2Э | Опорный план | 1:5000 | дсп | 24093 |
| 16.17-00.ГМ-3Э | Генеральный план | 1:5000 | дсп | 24094 |
| Электронная версия проекта |
| 16.17-00.ЭИП | Электронная версия проекта | СD | дсп | 24091 |

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

|  | ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- | --- |
| ЧАСТЬ 1. | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 9 |
| 1. | Краткая характеристика градостроительного развития | 9 |
|  | 1.1. | Роль города в системе расселения | 9 |
|  | 1.2. | Направления территориального развития | 10 |
| 2. | Социально-экономические приоритеты и параметры развития | 12 |
|  | 2.1. | Параметры развития | 12 |
|  | 2.2. | Производственный потенциал | 13 |
|  | 2.3. | Развитие системы общественного обслуживания | 15 |
| 3. | Стратегия градостроительного развития | 17 |
|  | 3.1. | Планировочная организация города | 19 |
|  | 3.2. | Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий | 29 |
|  | 3.3. | Развитие транспортной инфраструктуры | 32 |
|  | 3.4. | Развитие инженерной инфраструктуры | 34 |
|  | 3.5. | Охрана и использование историко-культурных ценностей | 40 |
|  | 3.6 | Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды | 43 |
|  | 3.7. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 48 |
| ЧАСТЬ 2. | ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 51 |
| 4. | Планируемые мероприятия | 51 |
|  | 4.1 | Жилищное строительство и развитие системы обслуживания | 51 |
|  | 4.2 | Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий | 52 |
|  | 4.3 | Развитие транспортной инфраструктуры | 53 |
|  | 4.4 | Развитие инженерной инфраструктуры | 54 |
|  | 4.5 | Охрана окружающей среды | 58 |
|  | 4.6 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 59 |
|  | 4.7 | Охрана историко-культурного наследия | 59 |
| 5. | Градостроительные программы и проекты по реализации генерального плана | 60 |
| ЧАСТЬ 3. | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 61 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 64 |

ВВЕДЕНИЕ

Градостроительный проект общего планирования «Генеральный план г. Сморгонь» разработан по заданию Сморгонского районного исполнительного комитета на основании письма Сморгонского райисполкома от 14.11.2017 г. №977 и в соответствии с заданием на проектирование.

Градостроительный проект разрабатывается в развитие предыдущего градостроительного проекта «Генерального плана г. Сморгонь» (разработчик – УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», объект №54.98), в котором была определена стратегия развития города Сморгонь на период до 2020 года.

Целью настоящего генерального плана является разработка приоритетов, целей и стратегии комплексного градостроительного развития города, функциональное зонирование и регламенты использования территорий, основные параметры застройки, развития магистральной инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, а также условия формирования безопасной и экологически благоприятной среды жизнедеятельности города до 2030 года.

В проекте принимаются расчетные этапы:

- современное состояние – на 01.01.2017 г.;

- первый этап реализации – 2025 год;

- второй этап (расчетный срок) – 2030 год.

Проект разрабатывается в соответствии с техническими нормативными правовыми актами (ТНПА) в области архитектуры и строительства, нормативными требованиями в области природоохранной деятельности и санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, действующими на территории Республики Беларусь.

При разработке используются прогнозные документы, определяющие общие направления и приоритеты социально-экономического и градостроительного развития:

–	Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года (одобрена на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2015);

–	Указ Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 №466
«Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы» (опубликован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 21.12.2016, № 1/16792);

–	Указ Президента Республики Беларусь от 05.09.2016 №334 «Об утверждении Основных направлений государственной градостроительной политики Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы» (опубликован в Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, 06.09.2016, 1/16621);

–	Указ Президента Республики Беларусь от 31.01.2017 №31 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы»;

–	Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2003 № 724 (ред. от 01.07.2016) «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики» (опубликовано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, 11.06.2003 № 64, 5/12556);

–	Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 №326 (ред. от 12.01.2017) «О Государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы;

–	«Генеральная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь» (УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 № 19, а также разработанные в 2011, 2015 годы);

–	«Схема комплексной территориальной организации Гродненской области» (УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13);

–	«Схема комплексной территориальной организации Сморгонского района» (УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», объект № 56.14);

–	«Генеральный план г. Сморгонь» (объект №54.98, УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»).

Также в генплане учтен ряд проектов застройки и детальных планов, отводов под строительство, предоставленных для рассмотрения и учета в работе.

Проект разработан в соответствии с техническими нормативными правовыми актами (ТНПА) в области архитектуры и строительства, нормативными требованиями в области природоохранной деятельности и санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, действующими на территории Республики Беларусь.

Проектные работы выполнены на основании следующей технической нормативно-правовой документации:

–	Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Беларусь», утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 5.07.2004 № 300-З.

–	ТКП 45-3.01-116-2008* «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки».

–	ТКП 45-3.01-286-2014 «Градостроительство. Градостроительный проект общего планирования. Генеральный план населенных пунктов. Состав и порядок разработки».

–	ТКП 45-3.01-155-2009 «Генеральные планы промышленных предприятий».

–	ТКП 112-2011 (02300) «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

–	ТКП 45-3.03.227-2010* «Улицы населенных пунктов».

–	СНБ 3.01.03-98 «Порядок зонирования и установления регламентов».

–	П2-01 к СНБ 3.01.03-98 «Порядок функционального зонирования».

–	СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве».

–	Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду».

Генеральный план состоит из утверждаемой и обосновывающей частей.

Утверждаемая часть включает:

– текстовые материалы – «Основные положения»;

– графические материалы – основной чертеж: «Генеральный план».

Обосновывающая часть включает:

– текстовые материалы – «Пояснительные записки» (ПЗ-1, ПЗ-2, ПЗ-3, ПЗ-4);

– графические материалы – чертежи, для принятых проектных решений генерального плана по основным разделам.

В составе проекта выполнено функциональное зонирование территорий. Функциональное зонирование территорий устанавливается в целях регулирования инвестиционных процессов в части установления градостроительных режимов (регламентов) использования при дальнейших стадиях проектирования и застройки проектируемых районов.

Проект генерального плана разработан на электронных растровых топографических картах масштабов 1:10 000, 1:25 000, изготовленных Республиканским унитарным предприятием «ИЦЗем», а также использован спутниковый снимок на территорию города Сморгонь от 23 мая 2017 года.

Городская черта, действующая на момент заключения договора о разработке генерального плана города, уточнена при помощи геопортала земельно-информационной системы Республики Беларусь (владелец – Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем», http://gismap.by) и публичной кадастровой карте Республики Беларусь (ГУП «Национальное кадастровое агентство», http://map.nca.by/map.html).

Утвержденный генеральный план является основанием при составлении, разработке и принятии   программ, планов мероприятий и проектов последующих стадий.

Изменения установленных генеральным планом параметров планировки и застройки, не затрагивающих основные положения генерального плана, могут производиться при разработке детальных планов, отраслевых схем, специальных технико-экономических и градостроительных обоснований.

Градостроительные регламенты, установленные генеральным планом, на последующей стадии градостроительного проектирования (при разработке детальных планов) подлежат дальнейшей конкретизации.

Контроль за соблюдением градостроительных регламентов, установленных генеральным планом, возлагается на местный орган управления архитектурной и градостроительной деятельности.

ЧАСТЬ 1.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

1.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

1.1.	Роль города в системе расселения

Государственная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь определила стратегию совершенствования территориального устройства страны с учетом геополитических условий, национальных ресурсов и социально-экономического потенциала.

В соответствии с ГСКТО РБ, а также со Схемой комплексной территориальной организации Гродненской области г. Сморгонь является:

по своему административному статусу - центром района,

по функциональному назначению - агропромышленным городом,

по величине (численности населения) - средним городом.

Город выполняет функции производственного, социально-культурного, образовательного, административного центра Сморгонского района для соподчиненных населенных пунктов и территорий.

Численность населения г. Сморгонь по данным на 01.01.2017 г. составляет 37,4 тыс.чел. Площадь городской черты составляет 1824 га (по данным Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь).

Расположен на реке Оксна (левый приток реки Вилия) и ее притоке реке Гервятка, в 110 км к северо-западу от Минска и в 260 км к северо-востоку от Гродно.

Через город проходит  железная дорога  Минск - Вильнюс (участок Молодечно-Гудогай), в пределах города расположены остановочный пункт «Молодёжный» и станция «Сморгонь».

В Сморгони пересекаются республиканские автомобильные дороги: Р63 Борисов-Вилейка-Ошмяны; Р95 Лынтупы-Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны; Р106 Молодечно-Сморгонь, подъезд к городу Сморгонь.

В ближнем окружении города размещены основные городские инженерные сооружения, среди которых: ПС Сморгонь-330, ЛЭП; газораспределительная станция «Сморгонь», магистральный газопровод, газопровод высокого давления; водозабор «Корени»: семнадцать артезианских скважин, насосная станция 2-го подъёма, станция обезжелезивания воды; подрусловый производственный водозабор, состоящий из восьми скважин; локальная артезианская скважина, очистные сооружения, полигон ТКО.

В границах города размещены: четыре потребительские и две ведомственные электроподстанции, ЛЭП, четыре котельные, газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты, 9 коммунальных канализационных насосных станций, в том числе ГКНС, водоводы и сети водопровода, канализационные сети, три кладбища.

Ближайшие населенные пункты: д. Ореховка, д. Корени, д. Светляны, д. Рыбаки, д. Клиденяты, д. Белая, д. Сукневичи, д. Свиридовичи, аг. Белковщина, д. Осиновка.

Согласно Схеме комплексной территориальной организации (СКТО) Гродненской области г. Сморгонь определен как многофункциональный центр Сморгонского района (регионального уровня), подцентр Лидского внутриобластного региона, а также многофункциональный центр туризма регионального значения. Согласно СКТО Сморгонского района г. Сморгонь определен как центр Сморгонского планировочного образования.

Расположение Сморгонского района в створе международных и национальных транспортных коридоров дает возможность развития здесь сектора экономики связанного с придорожным сервисом, обслуживанием туристических потоков, создания региональных транспортно-логистического центров.

Специализация Сморгонского района в большей степени связана с потенциалом его центра города Сморгонь и, прежде всего, его крупнейшими предприятиями производства машин и оборудования, обработки древесины и производства изделий из дерева, производства готовых металлических изделий.

Дальнейшее развитие связано с совершенствованием структуры экономики в направлении модернизации и наращивания мощности существующих предприятий. Важным направлением дальнейшего развития должно стать укрепление инновационного потенциала за счет создания новых предприятий, использование потенциала приграничного положения района.

1.2.	Направления территориального развития

Совершенствование планировочной структуры города Сморгонь и функциональной организации его территорий является главной задачей генерального плана и осуществляется, во-первых, в целях устранения недостатков сложившейся планировки и функционального зонирования, а во-вторых, в целях создания основы дальнейшего пространственного развития населенного пункта.

Направления территориального развития города определены во взаимосвязи с существующей планировочной структурой, природными и техногенными условиями. Для развития города выбрано северное и северо-восточное направления.

Предполагается формирование города, как системы с максимально эффективным использованием территорий; поэтапным развитием жилых, общественных, производственных зон и озелененных участков; обеспечением пространственного единства основных функциональных зон; развитием транспортного каркаса и инженерной инфраструктуры.

Изменения в землепользовании

Территориальное развитие г. Сморгонь на расчетный срок предполагает изменение конфигурации городской черты, при этом жилищное строительство будет осуществляться за счет имеющихся ресурсов внутри существующей городской черты. Учитывая процесс расширения территории СЭЗ «Гродноинвест», активное развитие производственного комплекса, а также необходимость планировочной увязки отдаленных жилых районов, генеральным планом предусмотрено увеличение существующей городской черты для дальнейшего перспективного развития города. В проекте определены площадки на пригородных территориях для размещения застройки за пределами расчетного срока (после 2030 года). Данные градостроительно важные территории город должен контролировать как свои основные резервные территориальные ресурсы в целях недопущения внеплановой застройки.

Для развития города Сморгонь в перспективную городскую черту включить 729 га территорий следующих землепользователей: ПКУП «Совхоз Сморгонский», УЧП «КХ Карналинка», Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Сморгонский опытный лесхоз», ОАО «Шутовичи-Агро», части деревень Корени и Ореховка.

Площадь города в пределах перспективной городской черты составит 2553 га.

Изменение функционального назначения территории в генеральном плане не прекращает права пользования этими землями прежними землепользователями, до момента изъятия их для застройки (в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле).

Убытки и потери сельскохозяйственного производства, вызываемые изъятиями сельскохозяйственных земель, возмещаются в соответствии с законодательством при отводе каждого изымаемого участка. Документация по отводу земель подготавливается службами исполнительного комитета.

На территориях перспективного развития города должен осуществляться совместный контроль архитектурными и землеустроительными службами города и района.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ

2.1. Параметры развития

Социально-экономическое развитие г. Сморгонь должно быть направлено на улучшение условий функционирования экономики и социальной сферы, что предусматривает:

·	достижение стабильной динамики экономических показателей работы народнохозяйственного комплекса города;

·	создание условий для обеспечения жилищных и социальных потребностей населения;

·	формирование благоприятных условий проживания за счет совершенствования городской инфраструктуры по обслуживанию населения;

·	формирование условий для обеспечения комплексного подхода к созданию безбарьерной среды.

Параметры развития г. Сморгонь установлены на основании анализа динамики численности населения и демографических процессов, происходивших в течение последнего двадцатилетия. Данные закономерности положены в основу определения параметров численности населения города в течение всего проектного периода.

Численность населения г. Сморгонь:

Существующая (01.01.2017г.) – 37,4 тыс. человек;

первый этап (2025 год) – 40,5 тыс. человек;

второй этап (2030 год) – 42,0 тыс. человек.

Жилищный фонд (всего):

существующий – 925,12 тыс. кв. метров на 14,29 тыс. квартир (домов);

первый этап – 1120,29 тыс. кв. метров на 16,59 тыс. квартир (домов); в том числе 5,0 тыс. кв. метров на 71 квартир (домов) – жилищный фонд включаемых в городскую черту частей деревень Ореховка и Корени.

второй этап – 1254,37 тыс. кв. метров на 18,21 тыс. квартир (домов).

Новое строительство:

первый этап реализации – всего 190,92 тыс. кв. метров (100%), в том числе многоквартирный – 110,37 тыс. кв. метров (58%); усадебный – 80,55 тыс. кв. метров (42%).

второй этап – всего 135,24 тыс. кв. метров (100%), в том числе многоквартирный – 83,79 тыс. кв. метров (62%), усадебный – 51,45 тыс. кв. метров (38%).

Убыль жилищного фонда – 1,9 тыс. кв. метров, в том числе в период первого этапа – 0,74 тыс. кв.м.

Обеспеченность:

существующая – 24,7 кв. метров на человека;

первый этап реализации – 27,7 кв. метров на человека;

второй этап реализации – 29,9 кв. метров на человека.

Потребность в новых территориях для жилищного строительства определена исходя из прогнозируемой потребности в квартирах (домах), принятых удельных показателях площади на одну квартиру и величины земельного участка усадебного дома.

Потребность в жилых территориях:

всего - 137,7 га, в том числе:

первый этап – всего 81,5 га, в том числе под усадебную застройку – 65,0 га;

второй этап – всего 56,2 га, в том числе под усадебную застройку – 41,5 га.

Площадь земельного участка усадебного дома – до 0,13 га.

Удельный показатель площади на одну квартиру – 0,010-0,011 га.

Средний размер усадебного дома – 150-180 кв. метров.

Средний размер квартиры – 65 кв. метров.

Изменение площади г. Сморгонь в городской черте:

существующая площадь – 1824 га;

площадь на первом этапе – 2260 га;

площадь на втором этапе – 2553 га.

Потребность в селитебных территориях в течение реализации проектных решений генерального плана обеспечивается за счет имеющихся внутригородских ресурсов.

2.2. Производственный потенциал

Город Сморгонь – административный центр района, в системе расселения республики является городом регионального значения, подцентром Лидского внутриобластного региона Гродненской области. Город возглавляет выделенный в составе внутриобластного региона ареал, включающий Сморгонский, Ошмянский и Островецкий районы. Город Сморгонь располагает высоким производственным потенциалом, развитой инфраструктурой, промышленностью, культурой, системой образования, физической культурой, спортом и здравоохранением.

Экономический потенциал города составляют промышленные предприятия, строительные организации, предприятия транспорта и связи, специализированные предприятия бытового обслуживания населения.

Ведущая экономическая функция – промышленная.

Основные отрасли промышленности – машиностроение, деревообрабатывающая и лёгкая промышленность.

Основным фактором развития производства, привлечения в регион строительства АЭС частного предпринимательства и инвестиций (в том числе иностранных), станет расширение свободной экономической зоны (СЭЗ) «Гродноинвест» Указом Президента Республики Беларусь № 346 с распространением на эту территорию соответствующих льгот. Целью её создания является содействие социально-экономическому развитию Гродненской области, привлечению инвестиций в создание и развитие экспортно-ориентированных производств.

Необходимо также регулирование развития ведущих промышленных предприятий в целях уменьшения экологической нагрузки на территорию города.

Основой политики социально–экономического развития города должны стать:

рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики;

повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

Стратегическими задачами промышленной политики в прогнозном периоде должны стать:

модернизация и реконструкция производственного потенциала, структурная перестройка, повышение конкурентоспособности предприятий на основе модернизации экономики за счет привлечения инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещаемой направленности;

сокращение потребления энергоресурсов и развитие энергосберегающих технологий;

обеспечение развития экспортоориентируемых и импортозамещающих производств;

обеспечение повышения качества выпускаемой продукции за счет дальнейшего внедрения и сертификации систем качества на принципах ИСО;

поиск и привлечение иностранных инвесторов;

развитие производства в рамках СЭЗ «Гродноинвест»;

расширение рынков сбыта, а также соблюдение технологических режимов.

Приоритетными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса должны стать:

создание малых и средних предприятий в сферах производства промышленной продукции и потребительских товаров, въездного туризма,  сфере услуг;

формирование эффективной инновационной системы, активизация инвестиционных процессов;

реализация инвестиционных проектов, в том числе по внедрению передовых технологий на производстве;

расширение международного сотрудничества.

Увеличение численности занятого населения должно происходить за счет:

наращивания производственного потенциала города, функций межрайонного обслуживания населения и территории группы прилегающих районов, в связи с чем будут актуальными вопросы формирования и размещения в г. Сморгонь комплексов обслуживания межрайонного и городского уровней;

расширения сферы малого и среднего бизнеса;

совершенствования системы общественного обслуживания и строительства новых объектов социально-гарантированного обслуживания.

2.3. Развитие системы общественного обслуживания

Основная задача сферы общественного обслуживания – формирование комфортной среды жизнедеятельности, обеспечивающей полноценные условия для воспроизводства здорового, творчески активного поколения и повышения уровня их образовательно-культурного и духовного развития, для чего необходимо:

реализовывать программы строительства объектов и сооружений общественного обслуживания, включая объекты спорта, дополнительного образования, здравоохранения,;

развивать комплексы социально значимых объектов общественного обслуживания вблизи жилья и мест приложения труда путем развития сети объектов торговли, бытового обслуживания;

развивать систему социальной защиты населения путем развития сети объектов социального обслуживания;

продолжить формирование в г. Сморгонь сети социально-гарантированных (финансируемых государством) объектов обслуживания.

В основе развития социальной инфраструктуры должен соблюдаться принцип одновременного ввода жилья и учреждений дошкольного образования, объектов медицинского обслуживания населения, других объектов социальной инфраструктуры c возможным размещением встроенных учреждений дошкольного образования или медицинского обслуживания на первых этажах жилых зданий в районах нового жилищного строительства.

Совершенствование системы общественного обслуживания должно происходить за счет деления объектов обслуживания на социально-гарантированные, социально значимые (с частичным государственным регулированием), коммерческие.

Для развития сети общественного обслуживания необходимо:

В сфере образования:

создание в городе сети информационных центров на базе существующих и создаваемых библиотек;

строительство учреждений общего среднего и дошкольного образования в районах нового строительства;

развитие новых форм дополнительного образования детей и молодежи, в том числе на платной основе.

В сфере здравоохранения:

улучшение качества медицинского обслуживания;

преобразование поликлиник в территориальные диагностические центры;

развитие системы специализированных медицинских центров;

развитие сети медицинских учреждений в районах нового строительства;

проведение реконструкции существующих медицинских учреждений и усиление их материально-техническое обеспечения.

В сфере социального обеспечения:

дальнейшее развитие сферы социальных услуг, оказываемых государственными организациями и их структурными подразделениями через формирование сети объектов социально-гарантированного обслуживания:

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов, специальных домов для ветеранов, престарелых и инвалидов; территориальных центров социального обслуживания населения;

центров социального обслуживания семьи и детей, коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, ресоциализации и (или) социальной адаптации;

домов (центров) временного пребывания лиц без определенного места жительства;

социально-педагогических центров;

специальных клиник для безнадежно больных людей (хосписов).

В сфере культуры:

развитие сети объектов культуры в районах массового жилищного строительства с приоритетным формированием учреждений дополнительного образования детей и молодежи;

развитие новых видов учреждений с привлечением в эту сферу малого бизнеса.

В сфере торговли:

оптимизация размещения торговой сети и обеспечение доступности товаров для всех категорий населения за счет строительства новых торговых объектов; реконструкция с расширением торговых площадей и модернизация функционирующих объектов; поиск инвесторов для освоения перспективных земельных участков по размещению объектов торговой инфраструктуры;

внедрение сетевого принципа организации торговли с вовлечением крупных торговых организаций, при сохранении торговых сетей субъектов малого и среднего предпринимательства;

упорядочение деятельности рынков, включая их поэтапное перепрофилирование в современные торговые центры.

В сфере общественного питания:

развитие сети объектов общественного питания в спальных микрорайонах города, а также сети объектов общественного питания в зонах комплексного торгового обслуживания (гипер- и супермаркетов), на площадях многофункциональных торгово- и культурно-развлекательных комплексов, при производственных организациях, учреждениях, учебных заведениях.

В сфере бытового обслуживания:

оптимизировать размещение объектов бытового обслуживания и обеспечить доступность широкого спектра бытовых услуг в комплексах социально значимых объектов в районах массового жилищного строительства, на площадях многофункциональных торгово- и культурно-развлекательных комплексов, а также в помещениях гипер- и супермаркетов;

внедрение сетевого принципа организации бытовых услуг с вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса;

развитие сети объектов бытового обслуживания за счет нового строительства, реконструкции, использования помещений, расположенных на первых этажах зданий в спальных районах города.

Для социально-гарантированного обслуживания необходимо:

продолжить формирование в городе Сморгони сети социально-гарантированных (финансируемых государством) объектов обслуживания: в сферах образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, культуры, кредитно-финансовых учреждений и связи, социального обеспечения;

обеспечение полного финансирования государственных минимальных социальных стандартов поэтапно, по мере увеличения финансовых ресурсов;

размещение в микрорайонах и районах усадебного строительства магазинов с товарами повседневного спроса, учреждений дошкольного образования, учреждений общего среднего образования, аптек и поликлиник с учетом обеспечения нормативного радиуса доступности.

3. СТРАТЕГИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Международные, национальные и региональные интересы устойчивого развития системы расселения Республики Беларусь предопределили характер и масштаб градостроительного развития города Сморгонь.

Градостроительное развитие г. Сморгонь должно способствовать:

·	на международном уровне – закреплению Беларуси в важных секторах международного рынка и созданию условий для расширения сферы участия республики в реализации межгосударственных программ;

·	на национальном и региональном уровнях – развитию г. Сморгонь как подцентра Лидского внутриобластного региона Гродненской области в системе расселения Республики Беларусь, а также многофункционального центра туризма регионального значения.

·	на местном уровне – повышению инвестиционной привлекательности города Сморгонь, обеспечению его устойчивого развития.

Экономическая и градостроительная стратегия

Ключевым отличием проводимой в настоящее время региональной политики в Республике Беларусь является переход от механизмов равномерного развития районов и небольших поселений к стратегии концентрации государственных и частных инвестиционных ресурсов в центрах экономического роста, имеющих наиболее высокие характеристики инвестиционной привлекательности, наилучшие предпосылки для получения экономических эффектов.

В Гродненской области одним из центров экономического роста станет Сморгонский район Указ Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 №466 (ред. от 30.11.2017) «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы». Город Сморгонь определен как «точка роста» и один из основных опорных центров Гродненской области, имеющий наиболее высокий уровень развитости социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности.

Сморгонь обладает рядом преимуществ и большим потенциалом для размещения новых технологий, инвестиций и инновационной деятельности в научно-производственной и промышленной сферах, имеет возможности для развития туристической отрасли (в том числе транзитного, делового, агроэкотуризма), развития приграничного бизнеса и сегмента услуг.

Выгодное географическое положение, близость границ Евросоюза, размещение в международном транспортном коридоре 9В (Калининград - Клайпеда - Вильнюс - Минск - Киев) способствуют более активному развитию региона в целом. Актуальными направлениями являются деревообработка (создание деревообрабатывающего кластера регионального уровня), перерабатывающая промышленность, развитие логистических услуг (центров логистики, производственно-логистических комплексов), транспорта.

В настоящее время часть территории города входит в свободную экономическую зону (СЭЗ) «Гродноинвест», в границах которой успешно реализуются знаковые инвестиционные проекты. Территориальное развитие СЭЗ способствует привлечению новых инвесторов и дает предпосылки для создания новых предприятий, наращивания производственного потенциала.

Стратегия градостроительного развития Сморгони основана на формировании его роли в системе расселения как подцентра внутриобластного региона, а также его развитие как многофункционального центра туризма регионального значения.

Генеральным планом предусматривается:

–	усиление роли города, как важного экономического и производственного центра в Республике Беларусь;

–	эффективное использование имеющегося экономического и производственного потенциала;

–	эффективное и рациональное использование территориальных и природных ресурсов;

–	развитие высокотехнологичных, наукоемких производств, повышение научно-технического уровня производственного комплекса;

–	развитие транспортного обслуживания и инженерно-транспортной инфраструктуры города и прилегающих территорий, обеспечивающих необходимый комфорт жизнедеятельности;

–	развитие и совершенствование пригородных сообщений;

–	формирования узлов взаимодействия городского и пригородного транспорта;

–	эффективное использование системы энергообеспечения;

–	взаимовыгодное использование социально-экономического потенциала административного района и центра – города Сморгонь;

–	проведение мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды, снижение техногенных нагрузок на природные ландшафты;

–	повышение экологических требований к городской среде, проведение мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды, снижение техногенных нагрузок на природные ландшафты;

–	улучшение трудовых, жилищно-бытовых условий и социального обслуживания населения города и административного района;

–	стимулирование развития межселенных функций обслуживания, как основы обеспечения социально гарантированных стандартов;

–	формирование нового жилищного фонда, реконструкция ветхого жилищного фонда, стимулирование развития высококачественного жилищного строительства;

–	развитие индустрии туризма и отдыха.

3.1. Планировочная организация города

Сложившиеся исторические, природные и географические условия во многом определили градостроительное развитие города Сморгонь.

Возникнув в богатейшем природном окружении городу (ранее местечку) за более, чем 500 лет своего существования пришлось многое испытать: почти полное уничтожение в годы I-й мировой войны, большой процесс градостроительных перемен в 80-е годы XX века, затем резкую остановку своего развития и невостребованность уже созданного, вызванные социально-экономическими и политическими факторами, в 90-е.

Первоначально планировочное развитие населенного пункта было обусловлено, в основном, природными факторами - реками Гервятка и Оксна с их поймами и прилегающими лесными массивами.

С появлением железной дороги, проходящей в районе города почти параллельно Вильнюсскому шляху (современная автодорога Минск-Вильнюс), планировочная структура стала соподчиняться урбанизированным осям.

Город развивался довольно компактно - вдоль железной дороги и по основным магистралям, имеющим выход на внешние направления - улицы Ленина, Советская, Каминского, Гагарина.

Современный планировочный каркас формируется улицами Ленина - Советская, Гагарина, Танкистов, Каминского, Я.Коласа, Комсомольская, проспект Индустриальный, Железнодорожная, Автомобильная.

Планировочная структура города пока еще недостаточно сформирована и не обеспечивает оптимальную связанность всех районов города и необходимую транспортную разгрузку центра.

Центр города линейно сформировался вдоль ул.Советской-ул.Ленина.

Промышленность размещалась, в основном, вдоль железной дороги по обеим ее сторонам. Таким образом к настоящему времени вдоль железной дороги сформировалось два крупных промышленных района: Центральный и Западный.

В середине 70-х годов XX века в Сморгони положено начало строительству «Сморгонского завода оптического станкостроения» (ОАО «СЗОС»), который в перспективе должен был стать гигантом советского станкостроения, но распад Советского Союза не дал осуществиться этим планам.

В 80-х годах XX в. началось строительство в г. Сморгонь филиала тракторного завода и всей необходимой для него производственной строительной базы, транспортной и инженерной инфраструктур. Так появился третий и, для масштаба такого города как Сморгонь, крупный промышленный район - Северный.

Было начато строительство крупной АТС, фабрики-заготовочной, здания строительных организаций, комплекса железнодорожного и автовокзалов. Из-за отсутствия источников финансирования в 1993 году были прекращены строительно-монтажные работы, а технологическое здание вокзального комплекса в последующем разобрано. Ряд предприятий строительной базы были реструктуризированы, либо вовсе прекратили свое существование.

Строительство первоочередного жилья для нового промышленного района началось в поселке Корени, максимально возможно приближенно к строящимся местам приложения труда, ориентируясь (что было бы вполне возможно при предполагаемых на тот период объемах и типах строительства) на постепенное сближение с городом.

Появилась новая планировочная ось – Индустриальный проспект, связующая город с новым промрайоном.

Однако те изменения, которые происходили в 90-е годы, оказали большое влияние на реализацию большой градостроительной программы, связанной со строительством в городе филиала тракторного завода.

Сформированная мощная строительная база, транспортная и инженерная инфраструктура, рассчитанные на строительство заводов-гигантов и соответствующее количество жилья и соцкультбыта, оказались невостребованными.

Был построен микрорайон № 34 в Коренях со школой, детскими садами и другими объектами соцкультбыта, который планировочно оказался обособленным от основной части города.

На данный момент территории Центрального, Западного и Северного промышленных районов включены в свободную экономическую зону (СЭЗ) «Гродноинвест», где установлен специальный правовой режим деятельности резидентов с предоставлением им льгот и преференций.

В настоящее время в Сморгони работают такие крупные предприятия, как ООО «Белагротерминал», ИООО «Кроноспан», ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения», КУП «Сморгонский литейно-механический завод».

В 2016 году успешно произведен пуск солнечной электростанции, которая по своей мощности (17 МВт) является второй в республике.

Также в Сморгони работают такие предприятия, как «Сморгонские молочные продукты», «Сморгонский хлебный завод», частное предприятие «Халес» и др.

Постепенно преобразовывается и центральная часть города с историческим центром.

В 1989 году было начато строительство Спасо-Преображенской церкви, которая в настоящее время является архитектурной доминантой Сморгони и самым большим сооружением города. Удачно посаженная на самой высокой точке центра города рядом с городским парком и живописной рекой Оксна, церковь просматривается со всех сторон и является акцентом основных визуальных осей центра.

В 1990-е годы была выполнена работа по регенерации центрально-административно-деловой части города, наметившая дальнейшие перспективы. В составе этого проекта осуществлена реконструкция здания бывшего РДК под Католический центр.

В 2003г. при подготовке к празднованию 500-летия города была разработана стратегия по комплексному охвату всех объектов благоустройства и озеленения территорий, расположенных на основных въездах в город. Институт «Гродногражданпроект» выполнил проектную документацию на центральную площадь с общественно-торговой зоной в увязке с парковой зоной. Достроена Спасо-Преображенская церковь, благоустроен парк с искусственным водоемом, построено здание ЗАГСа, пешеходный мост через реку Оксна, благоустроена центральная площадь.

Общественный центр г. Сморгонь сформирован вдоль улиц Советская – Ленина. Здесь расположены основные объекты общегородского значения: Сморгонский Райисполком, ЗАГС, прокуратура, отделения связи, отделение банка, кинотеатр, детская школа искусств, школа, библиотека, Храм Преображения Господня, костел Св.Михаила Архангела, универмаг, гостиница, кафе, многочисленные магазины, реконструируется здание под спортивный комплекс с бассейном и т. д.

Некоторые другие значимые объекты обслуживания рассредоточены по территории города (школы, детские сады, торговые объекты).

К специализированным центрам относятся: УЗ «Сморгонская центральная районная больница», расположенная по пер. Больничный, 13, в микрорайонах имеются поликлиники.

Селитебная зона включает жилую усадебную и многоквартирную застройки. Жилая усадебная застройка и многоквартирная немного разнятся в составе основы жилого фонда города, жилая усадебная застройка незначительно преобладает и представлена системой мелких кварталов с преимущественно одноэтажными домами и приусадебными участками. Многоквартирная застройка состоит из 2-10 этажных домов, расположенных в центральной, западной и восточной частях города по ул. Советская-Ленина, Юбилейная, Я.Коласа, Западная, а также квартал по ул. Заводской.

Промышленная зона представлена производственно-коммунальными зонами с промышленными объектами, основное количество которых сосредоточено на двух промышленных узлах города («Северный» и «Южный»), которые входят в границу свободной экономической зоны «Гродноинвест». Отдельные предприятия размещены в восточной и центральной частях города.

Ландшафтно-рекреационная зона формируется вдоль основных природных осей города - рек Гервятка и Оксна и представляет собой, в основном, природные ландшафты.

Городской парк расположен в центре города, благоустроен и, в сочетании с прудами и водоемами, дополняет привлекательность центральной части города.

Остальные зеленые зоны в городе представлены небольшими скверами, лесными массивами и природным ландшафтом.

Город характеризуется богатством лесных массивов, которые его окружают.

Развитие планировочной структуры

Развитие и совершенствование планировочной структуры города велось с учетом преемственности и дальнейшего совершенствования ранее разработанного генерального плана, обеспечивая качественную взаимосвязь всех функциональных зон, выделяя при этом первоочередные мероприятия по решению проблем социальной жизни и пространственного развития города.

Сохраняется структурная модель города из девяти расчетно-планировочных районов: №1 «Центральный», №2 «Восточный», №3 «Вилейский», №4 «Молодежный», №5 «Западный», №6 «Светлянский-Северный», №7 «Железнодорожный», №8 «Корени», №9 «Индустриальный».

Для развития планировочной структуры г. Сморгонь предусмотрено:

–	формирование единого иерархически структурированного планировочного каркаса;

–	закрепление и пространственное развитие основных планировочных осей: улиц Ленина, Советская, Гагарина, Танкистов, Каминского, Якуба Коласа, Комсомольская, проспект Индустриальный, Железнодорожная.

–	формирование новых связей;

–	формирование и развитие единого природно-ландшафтного каркаса города как непрерывной системы ландшафтно-рекреационных территорий;

–	формирование и развитие основных элементов жилой застройки – жилых кварталов;

–	создание примагистральных зон вдоль главных планировочных осей – репрезентативных зон с высоким градостроительным потенциалом.

Планировочный каркас города строится вдоль основных урбанизированных осей (транспортных связей) в увязке с природными осями рек Гервятка и Оксна, образуя единую систему.

Для снятия нагрузки с центра города предлагается формирование дублеров наиболее загруженной магистрали города – улиц Советской - Ленина.

Для связи периферийных районов города между собой в обход центра предлагается формирование полукольцевой магистрали с выходом в перспективе на восточный обход города.

Наличие в г. Сморгонь железнодорожной магистрали – важного элемента планировочной структуры – затрудняет организацию транспортного и пешеходного движения. Генеральным планом предлагается строительство автомобильного путепровода через железную дорогу в створе ул. Гагарина, а также пешеходных переходов в разных уровнях в створах улиц Красноармейская - Молодежная и Железнодорожная - Комсомольская.

Для исключения транзитного транспорта на основных магистральных улицах в центральной части города предлагается резервирование створа северного обхода города, створа продолжения южного обхода, створа восточного обхода города с путепроводом через железную дорогу и выходом на южный обход города.

В формировании архитектурно-планировочного каркаса и композиционной организации городского пространства значительная роль принадлежит пойменным территориям рек Гервятка и Оксна. Проектом предлагается формирование на их базе единой водно-зеленой системы с системой прудов и водохранилищ как существующих, так и проектируемых, увязкой с жилыми образованиями и выходом на прилегающие водные и ландшафтно-рекреационные территории – лесопарки, лесные массивы, к реке Вилия, зону отдыха «Трилесино» и др.

Генеральным планом предусмотрено создание системы жилых территорий с комплексной застройкой путем формирования следующих структурно-планировочных элементов:

-	 с приоритетным размещением общественной застройки и многоквартирных жилых домов – смешанная общественно-жилая застройка;

-	 с приоритетным размещением многоквартирных жилых домов и отдельных объектов повседневного обслуживания – многоквартирная застройка;

-	с приоритетным размещением усадебной жилой застройки квартального типа и объектами повседневного общественного обслуживания – усадебная застройка.

Размещение нового жилищного строительства

Новое жилищное строительство г. Сморгонь в пределах расчетного срока (первый и второй этап) будет осуществляться в границах существующей городской черты по принципу максимально рационального использования городских территорий. Территориальное развитие определено во взаимосвязи с существующей планировочной структурой. Учтена разработанная проектная документация.

Принятые в данном генеральном плане параметры рассчитаны с учетом ретроспективного анализа объемов строительства последних лет, имеющейся очереди на жилье, территорий жилой застройки, на которых начато строительство и необходимо их доосвоение, а также с учетом механического и естественного прироста населения.

·	На первом этапе (2025 год):

-  развитие многоквартирной застройки предусматривается в северной части города в районе существующего квартала многоквартирной застройки по ул.Кореневская (согласно разработанному детальному плану «Застройка микрорайона №31 в г. Сморгонь»), а также за счет реконструкции жилой усадебной застройки в центральной части города по ул.Комсомольская, ул.Гагарина;

- развитие усадебной застройки предусматривается за счет доосвоения кварталов усадебной застройки в расчетно-планировочных районах (РПР) «Вилейский», «Молодежный», «Светлянский-Северный», «Западный», нового строительства на продолжении ул.Луговая, в районе ул.Полевая в восточной части города (РПР №3 «Вилейский»), по ул.Новаторская (РПР №6 «Светлянский-Северный»), по ул. Кирова (РПР №8 «Корени»), а также за счет уплотнения существующей усадебной застройки по ул.Богушевича (в районе рынка, РПР №5 «Западный»).

·	На втором этапе (2030 год):

-  предусматривается дальнейшее развитие многоквартирной застройки также в квартале ул.Кореневская, продолжения ул.Заводская и бульвара Надежд и за счет дальнейшей реконструкции жилой усадебной застройки в центральной части города по ул.Комсомольская;

- развитие усадебной застройки предусматривается в северо-восточной части города (РПР №6 «Светлянский-Северный») согласно разработанному и утвержденному градостроительному проекту «Детальный план усадебной застройки северного жилого района г. Сморгонь». В настоящее время данный проект требует корректировки.

Очередность реализации решений «Генерального плана» может уточняться или изменяться при соответствующем обосновании.

Функциональное зонирование

Генеральным планом предлагается стратегия развития всех основных функциональных зон города. Функциональные зоны определяются по принципу выделения в пределах границ объекта планирования (города) участков территорий (зон) определенного назначения и установления в выделенных границах соответствующего градостроительного регламента. Планировочная структура города решается во взаимной увязке со всеми функциональными зонами города и прилегающими территориями.

Территория города состоит из четырех основных типов функциональных зон: общественной, жилой, производственной, ландшафтно-рекреационной. Одними из главных в формировании архитектурного облика города, его эстетических и художественных качеств, являются жилая и общественная застройки.

Общественная зона

Зона общественной застройки получает свое развитие во всех частях города. Общегородской центр развивается преимущественно за счет уплотнения или реконструкции, а также возможного сноса ветхих зданий с соблюдением ограничений, наложенных охранными зонами памятников историко-культурного наследия.

В каждом расчетно-планировочном районе, организован общественный центр жилого района или предлагаются объекты повседневного обслуживания в системе общественных подцентров.

Вдоль основных магистральных улиц города в Генеральном плане выделены зоны преимущественного размещения объектов общественного обслуживания (общественно-жилая застройка) для улучшения обслуживания населения. При отсутствии свободных площадок для новой общественной застройки в этой зоне возможно перепрофилирование существующих объектов или строительство на месте ветхой застройки по мере её убывания. Выделение такой зоны характерно, в основном, для расчетно-планировочных районов с преимущественно усадебной застройкой, где строительство крупных торгово-обслуживающих объектов нецелесообразно.

На основании тенденции государственной градостроительной политики о переходе от монофункциональности зон к полифункциональным пространствам, позволяющим сочетать на одной территории различные функции, в генеральном плане предусматривается развитие многофункциональных общественных комплексов.

В расчетно-планировочных районах №1 «Центральный», №2 «Восточный», №4 «Молодежный», №5 «Западный» в дополнение к существующим общественным объектам предлагается выборочное размещение объектов культурно-бытового обслуживания за счет реконструкции с изменением функционального назначения, уплотнения, сноса ветхой застройки.

В РПР №3 «Вилейский» развитие территорий общественного назначения предусматриваются на свободной территории по ул.Ленина – строительство крупного многофункционального общественного комплекса для формирования въездного узла в город со стороны г. г. Минска и г. г. Молодечно. Такой комплекс включает в себя различные общественные специализированные функции.

В РПР №6 «Светлянский-Северный» формируются два общественных центра для микрорайона Светлянский – по ул.Новаторская, для микрорайона Северный – вдоль ул.Проектируемая №8.

В РПР №7 «Железнодорожный» предусматривается развитие объектов повседневного обслуживания по ул.Железнодорожная и ул.Заслонова (резерв).

В РПР №8 «Корени» развитие объектов общественного обслуживания предполагается согласно утвержденной проектной документации (детального плана микрорайона №31), а также предусматривается размещение общественного центра между ул.Заводская и пр.Индустриальный, по ул.Проектируемая №5;

В РПР №9 «Индустриальный», являющегося промышленным районом, предусматривается формирование крупного многофункционального общественного центра по пр.Индустриальный, который функционирует как объект общегородского уровня и общественный центр Северного промузла.

Зона лечебно-оздоровительных учреждений города представлена в настоящее время участками центральной районной больницы и центральной районной поликлиники, что соответствует нормативам, поэтому Генеральным планом предлагается зарезервировать расширение территории больницы согласно решениям детального плана микрорайона «Северный».

Спортивные объекты планируется развивать в составе проектных многофункциональных общественных комплексов (по пр.Индустриальный, ул.Ленина, ул.Проектируемая №8), предусмотрена организация плоскостных спортивных площадок в составе ландшафтно-рекреационных и жилых зон.

Жилая зона

К функциональной зоне жилой застройки относятся территорий, на которых размещается многоквартирная, усадебная и смешанная общественно-жилая застройка.

Спецификой общественно-жилой застройки является изменение процентного соотношения в ней жилой и общественной застройки. Увеличение доли застройки общественного назначения до 30 - 40% предполагает её размещение на значимых в градостроительном отношении территориях.

В смешанная общественно-жилой зоне, кроме общественных объектов, часто встроенно-пристроенных, предполагается строительство многоквартирных жилых домов высоких потребительских качеств.

Зона многоквартирной застройки является одной из главных в формировании архитектурного облика города.

Особое значение придается застройке, формирующей въезд в город, застройке вдоль существующих и проектируемых магистральных улиц, а также застройке в центральной зоне города. Наряду с выделением для неё площадок, генеральным планом определены также районы реконструкции, в которых усадебную застройку заменит многоквартирная (вдоль ул.Комсомольская). Учитывая важное градостроительное значение объектов, формирующих магистральные улицы, проектом предлагается размещение здесь застройки улучшенного типа. Она должна отличаться высокой степенью архитектурно-эстетического облика.

Зона усадебной застройки занимает значительную часть городских земель.

Для формирования магистральных улиц в районах усадебного строительства рекомендуется использовать коттеджную застройку, обладающую высоким эстетическим уровнем. На наиболее ответственных местах, вдоль главных улиц города, где сохраняется усадебное жилье, предлагается модернизация застройки, т.е. замена устаревшего фонда на более современный, без смены типа, а также реконструкция с возможностью замены на общественную.

Производственная зона

Производственная зона города, состоящая из трех крупных промрайонов «Северного», «Западного» и «Центрального», занимает значительную часть территорий города и является значимой составляющей в формировании городского пространства и облика города.

Развитие производственного потенциала, а соответственно и производственных территорий, одна из главных задач для стабильного развития города в целом.

·	Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено расширение промрайона «Северный», а также резервирование возможных площадок для нового строительства производственных, производственно-деловых, коммунально-складских, коммунально-обслуживающих, коммунально-складских специализированных, транспортно-логистических и (или) торгово-логистических объектов, предприятий и (или) комплексов, мест хранения автотранспорта во всех промрайонах города.

Наряду с расширением производственных территорий Генеральным планом предлагается комплексная градостроительная реконструкция существующих неэффективно используемых производственных территорий в целях повышения интенсивности использования территории и эффективности территориальной организации.

Предлагается:

-	проведение инвентаризации и упорядочения территорий производственных площадок в промзонах и промрайонах города, а так же на производственно-коммунальных территориях дисперсно расположенных в теле застройки, для выявления скрытых территориальных резервов и нерационального использования территориального ресурса;

-	стимулирование развития высокотехнологичных, наукоемких производств, реконструкция и переоснащение производств с невысокими научно-техническими характеристиками;

-	стимулирование развития и технического перевооружения сложившихся производственных объектов и зон;

-	внедрение экологически чистых, ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Ряд производственных и коммунальных территорий, расположенных в жилой застройке, диссонирующих, резервируется для размещения объектов другого функционального назначения (территория ОАО "Сморгоньагросервис" как резерв для развития жилой многоквартирной застройки, гаражный кооператив в районе Школы №1 как резерв для развития ландшафтно-рекреационных территорий).

Мероприятия по развитию мест погребения (кладбища)

Существующая площадка действующего кладбища «Перевесье» расположена в пределах существующей городской черты в северо-восточной части города. Территориальный ресурс площадки практически исчерпан. Свободная часть площадки существующего кладбища не может обеспечить потребность в участках для захоронения за расчетный период (до 2030 года). Расширение территории кладбища невозможно ввиду наличия планировочных ограничений. На основании этого в проекте рассматривается необходимость развития городского кладбища в пригородной зоне г. Сморгонь.

На расчетный срок предусмотрена площадка (10,0 га) в районе д. г. Погорельщина, возле существующего деревенского кладбища, расположенного порядка 4 км от городской черты.

Резервная площадка предусмотрена в районе д. г. Укропенка.

Мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц

При осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должна создаваться безбарьерная среда для физически ослабленных лиц, то есть условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения (в том числе пешком, на колясках, личном и общественном транспорте), доступа в здания и сооружения, включая жилые дома и квартиры, передвижения и деятельности внутри этих объектов, а также в местах отдыха и туризма, иных объектах рекреационного и оздоровительного назначения.

Генеральным планом определены следующие мероприятия:

·	разработка градостроительных документов последующих стадий проектирования с учетом создания безбарьерной среды;

·	приспособление всех существующих и проектируемых объектов социальной инфраструктуры, транспорта, связи для доступа и пользования физически ослабленным лицам (в том числе спортивных, зрелищных, автостанции);

·	оборудование жилых помещений, занимаемых физически ослабленными лицами или семьями, имеющими в своем составе инвалида, специальными средствами и приспособлениями;

·	осуществление поэтапной реконструкции   существующей улично-дорожной сети, пешеходных переходов к общественным   местам, благоустройство прилегающих территорий с выполнением комплекса   мероприятий по созданию безбарьерной среды;

·	проведение поэтапной реконструкции и благоустройства дворовых территорий жилой застройки с устройством пешеходных путей, зон, площадок отдыха инвалидов и маломобильных групп населения.

Данные мероприятия будут способствовать улучшению качества жизни инвалидов и повышению уровня комфортности среды жизнедеятельности всех граждан.

3.2. Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий

Ландшафтно-рекреационные территории города Сморгонь и его пригорода предназначены для организации рекреационной деятельности жителей, выполнения природоохранных функций, улучшения состояния окружающей среды. Они должны формировать природно-экологический каркас в виде единой системы открытых и озелененных пространств, иметь удобные пешеходные и транспортные связи с жилыми и общественными территориями.

Ландшафтно-рекреационные территории г. Сморгонь в зависимости от типа их преимущественного использования и функционального назначения представлены следующими группами: ландшафтно-рекреационные территории общего пользования, ландшафтно-рекреационные территории ограниченного пользования, ландшафтно-рекреационные территории специального назначения, насаждения улиц и дорог.

Режим ландшафтно-рекреационной зон распространяется на все не подлежащие застройке территории и определяется градостроительными регламентами настоящего генерального плана, за исключением мест погребения и ландшафтно-рекреационных территорий сохранения и охраны природных комплексов. Градостроительные регламенты могут быть уточнены на последующих стадиях градостроительного планирования.

Общая площадь озелененных территорий различного назначения в границах проекта составит около 887,3 га, в том числе общего пользования – 164,9 га. Площадь территорий общего пользования сформирована с учетом потребностей населения, а также развития г. Сморгонь. К расчетному сроку показатель обеспеченности озелененными территориями общего пользования составит 19,41 м2/чел, не учитывая территории объектов озеленения общего пользования, попадающих в санитарно-защитные зоны.

В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» принят Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 N 5-Т "Об утверждении экологических норм и правил", ТКП 45-3.01-116 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки» (пункт 9.1.2), а также согласно рекомендациям «Правила проведения озеленения населенных пунктов» настоящим Генеральным планом показатель обеспеченности населения г. Сморгонь ландшафтно-рекреационными территориями общего пользования на расчетный срок принят не менее 9 м2/чел., а радиус доступности при этом для парков, скверов составляет 0,3-1,0 км.

Генеральным планом предусматривается максимально возможное сохранение существующих зеленых насаждений либо в специально выделенной функциональной зоне – ландшафтной, либо в составе другой основной зоны (в качестве % озелененности), так, например, озеленение улиц и тротуаров, транспортных развязок – в составе транспортной зоны, ограниченного пользования – при центрах обслуживания и в жилых кварталах и т.д.

Для укрепления природно-экологического каркаса предусматривается создание в районах новой застройки ландшафтно-рекреационных территорий как общего, так и специального назначения.

Озелененные территории специального назначения предназначены для выполнения преимущественно санитарно-гигиенических, инженерно-технических или других функций, и в зависимости от функций подразделяются на: насаждения санитарно-защитных зон, инженерных коммуникаций, водоохранных зон, насаждения мест погребения (кладбище), дендропарк.

Насаждения СЗЗ – представлены озелененными территориями в границах СЗЗ и санитарных разрывов, формируются на основе существующих насаждений и вновь создаваемых с возможной реконструкцией существующих. Степень озеленения территории СЗЗ определяется в проекте СЗЗ с учетом требований действующих технических нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Республики Беларусь.

При уменьшении СЗЗ, возможно изменение функционального назначения территорий на ландшафтно-рекреационные общего пользования.

На балансе Сморгонского РУП ЖКХ находится 3 кладбища: в границах городской черты – кладбище по ул.Заслонова (1,78 га), кладбище по пр.Мостовому (3,1 га), кладбище по пер.Больничному (8,90 га).

Кроме того, в состав ландшафтно-рекреационных территорий специального назначения вошли насаждения дендропарка Сморгонского опытного лесхоза. В дендропарке представлены уникальные для Республики Беларусь представители растительного мира: туя западная, золотистая кончиковая, скрюченая; можжевельник Стрикта, казацкий тамариксолистный, чешуйчатый Мейри и т.д. Кроме того, в пределах дендропарка установлен памятный знак «К 100-летнему юбилею образования пограничной службы Республики Беларусь».

Общая площадь насаждений специального назначения составит 137,8 га.

Озелененные территории ограниченного пользования дополняют систему ландшафтно-рекреационных территорий и включают насаждения в жилой многоквартирной застройке, на участках усадебной застройки, производственных, коммунально-складских, учебных, лечебно-профилактических, административно-деловых, культурно-просветительских, спортивных, торгово-бытовых и других учреждений.

Предложения по развитию насаждений ограниченного пользования разрабатываются на последующих стадиях проектирования, в составе проектов застройки отдельных функциональных зон и объектов.

С учетом баланса земель площадь озелененных территорий ограниченного пользования составит 501,5 га. При расчете площади принят минимально необходимый уровень озелененности для достижения значения данного показателя для застроенной части населенного пункта, равного 40 %. Озелененность застроенной части в границах Генерального плана должна составлять к концу второго этапа 41,1 % (без учета озелененности прочих и сельскохозяйственных территорий).

В систему озелененных территорий входят насаждения улиц и дорог, выполняющие эстетическую, архитектурно-декоративную, шумозащитную, пылезащитную, санитарно-гигиеническую функции. Создание насаждений данной категории также способствует выносу загрязненного воздуха с жилых территорий позволяет снизить уровни загрязнения атмосферного воздуха от мобильных источников на прилегающие территории. Общая площадь насаждений улиц и дорог к расчетному сроку составит 83,1 га.

Для развития физической культуры и спорта предусмотрена площадка для строительства физкультурно-оздоровительного комплексов для удовлетворения потребности населения в многофункциональных общественных центрах по улицам Проектируемая №5, Бульвар Надежд, ул.Ленина, в гостиничном комплексе Кроноспан.

Организация загородного отдыха и туризма населения г. Сморгонь предусматривается с использованием ландшафтно-рекреационных территорий пригородной зоны: зоны отдыха у воды, пляжи, рекреационно-оздоровительные леса.

Площадь проектной зеленой зоны составит 3684,4 га, при нормативно обоснованном показателе в 3570 га (с учетом сохранения существующей лесистости района и проектной численности населения).

Рекреационно-оздоровительные леса выделены Генеральным планом в соответствии с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь полосой 100 м от границ населенных пунктов, а также садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Общая площадь выделенных рекреационно-оздоровительных лесов г. Сморгонь составила около 1026 га.

В рекреационно-оздоровительных лесах запрещается заготовка древесины в порядке проведения рубок главного пользования, заготовка живицы, заготовка второстепенных лесных ресурсов, заготовка древесных соков, пастьба скота. Настоящим генеральным планом рекомендуется проведением благоустройства рекреационно-оздоровительных лесов с приданием им статуса лесопарков г. Сморгонь.

3.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Основой стратегии развития транспортной инфраструктуры является устранение существующих недостатков, дальнейшее ее совершенствование для оптимальной организации транспортных и пассажирских внутригородских и внешних связей всех районов города, а также организация планировочными средствами максимально возможного снижения вредных воздействий транспорта на окружающую среду.

Внешний транспорт

Основные направления оптимизации внешних путей сообщения внешнего транспорта:

Автомобильный транспорт

-	резервируется створ северного обхода города с мостом через р. г. Вилия с выходом на автодороги республиканского значения Р-63 и Р-95;

-	резервирование створа продолжения южного обхода (Р-106) с выходом на автодорогу республиканского значения Р-63 в районе переезда через железную дорогу, строительство в перспективе путепровода через железную дорогу;

-	резервирование створа восточного обхода города с путепроводом через железную дорогу с выходом на южный обход города.

-	реконструкция автодорог местного значения с грунтовым и переходным покрытием с устройством на них усовершенствованного покрытия.

Железнодорожный транспорт

-	строительство автомобильных путепроводов;

-	резервирование территории для развития железнодорожной инфраструктуры вдоль существующих линий железной дороги в соответствии с действующими ТНПА;

-	учесть возможность строительства подъездных железнодорожных путей на северной площадке СЭЗ «Гродно-Ивест».

Магистрально-уличная сеть

Дальнейшее совершенствование сложившейся планировочной структуры магистральных улиц города для создания наиболее благоприятного режима для движения транспорта и пешеходов, для чего необходимо:

-	формирование к расчетному сроку полукольцевой магистрали, связывающей периферийные районы города между собой в обход его центра: улицы Западная - Проектируемая №2 - Новаторская - Проектируемая №3 - Мицкевича в перспективе с выходом на восточный обход города;

-	формирование дублеров наиболее загруженной магистрали города – улиц Советской-Ленина состоящих из улиц: Логистическая - пер. Комсомольский - Якуба Колоса и ул. Тракторная с выходом на автодорожные обходы города;

-	обеспечение качественной транспортной связи северного микрорайона (Корени) с остальными районами города - строительство продолжения ул. Заводской-Проектируемая №5 с выходом на ул. Прогрессивная по нормативам категории Ж.

-	строительство путепровода через железную дорогу в створе ул. Гагарина;

-	реконструкция ул. Танкистов (часть основного диаметра города: ул. Гагарина-ул.Танкистов-ул.Медведская-ул.Проектируемая №1) с выходом на ул. Медведская (строительство нового участка), с организацией одностороннего движения в стесненных условиях по участку ул. Танкистов и пер. Больничный;

-	по мере освоения территории под застройку в новых жилых образованиях строительство основных и второстепенных жилых улиц, обеспечивающих выход на основную магистрально-уличную сеть города;

-	строительство продолжения ул. Тракторная с выходом на ул. Комсомольская;

-	строительство к расчетному сроку пешеходных переходов в разных уровнях через железную дорогу в створах улиц: Красноармейская-Молодежная, Железнодорожная- Комсомольская;

-	осуществление строительства магистральных и жилых улиц по мере освоения территории под застройку в новых жилых образованиях;

-	предусмотреть строительство велодорожек на всех новых и подлежащих реконструкции магистральных и основных жилых улиц (где это возможно), а также внутри планировочных районов вдоль пешеходных аллей с выходом в зеленые и торгово-развлекательные зоны;

-	обеспечение увеличения плотности сети магистральных улиц с 2,3 км/км2 до 2,9 км/км2.

Городской пассажирский транспорт.

Стратегия развития городского пассажирского транспорта состоит в том, что при постоянно растущей доле легкового транспорта в общем объеме пассажирских перевозок приоритетным на оба этапа освоения остается общественный городской пассажирский транспорт, для чего необходимо:

-	организовать автобусные маршруты в районах нового жилищного строительства по мере их освоения;

-	организовать экспрессные автобусные маршруты на связях с периферийными районами и тем самым обеспечить качественное обслуживание наиболее удаленных от центра города жилых и промышленных районов;

-	дальнейшее совершенствование общественного пассажирского транспорта, повышение его комфортности и привлекательности для пассажиров позволит стабилизировать нагрузку на транспортную сеть;

-	 к расчетному сроку протяженность сети пассажирского транспорта составит 32,3 км, плотность сети пассажирского транспорта увеличится с 1,4  км/км2 до 1,6 км/км км2.

Транспортно-обслуживающие устройства

Генеральным планом предусмотрены следующие параметры:

-	рост уровня автомобилизации населения: на первом этапе – до 380 легковых автомобилей на тысячу жителей, на втором этапе – до 400 легковых автомобилей на тысячу жителей;

-	потребность в местах хранения легковых автомобилей для жителей многоквартирной застройки на 1 этапе составит 13407 машино-мест, на 2 этапе – 14696 машино-мест;

-	на 1 этапе необходимо строительство автостоянок и парковок с учетом дефицита на 4,4 тыс. машино-мест, на 2 этапе строительство 1,3 тыс. машино-мест.

3.4. Инженерная инфраструктура

Основная задача - повышение надежности и эффективности действующей системы инженерного обеспечения города путем её последовательной реконструкции и развития. Для выполнения этой задачи предусматриваются следующие мероприятия по отдельным видам инженерного обеспечения:

3.4.1. Электроснабжение

–	Сохранение действующей схемы электроснабжения г. Сморгонь в составе Гродненской энергосистемы через опорную подстанцию (ПС) 330/110/10 кВ «Сморгонь-330» и городские ПС 110 кВ.

–	Организация питания ПС «Девятни» по сети 110 кВ от ПС «Сморгонь-330» с использованием существующего участка воздушной линии (ВЛ) 35 кВ «Сморгонь-110 – Девятни» (перевод на напряжение 110 кВ).

–	Демонтаж неиспользуемого участка ВЛ-35 кВ «Сморгонь-110 – Девятни».

–	Строительство ВЛ-110 кВ «Сморгонь-330 – Островец Восточная».

–	Организация второго питания ПС «Солнечная» по кабельной линии (КЛ) 110 кВ от ВЛ-110 кВ «Сморгонь-110 – Ошмяны».

–	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Промышленная», ПС 110/10 «Стройбаза», ПС 110/35/10 «Сморгонь-110» (в том числе повышение трансформаторной мощности), при необходимости, в случае организации отопления и горячего водоснабжения с использованием электроэнергии.

–	Резервирование территории для строительства ПС-110 кВ и коридора для ВЛ-110 кВ.

–	Повышение надежности и экономичности функционирования электросетевых объектов города за счет их последовательной реконструкции и технического перевооружения с дальнейшим развитием городской распределительной сети 10 кВ.

3.4.2. Газоснабжение

-	Сохранение действующей схемы подачи природного газа в город от газораспределительной станции ГРС «Сморгонь» по газопроводу высокого давления (Р=0,6МПа).

-	Развитие системы газоснабжения природным газом города:

−	строительство газопровода высокого давления, ГРП, газопроводов низкого давления для подачи природного газа потребителям многоквартирной застройки с установкой поквартирных счетчиков расхода газа;

−	строительство газопроводов высокого давления, ШРП, газопроводов низкого давления для подачи природного газа потребителям усадебной застройки с функцией уплотнения и установка поквартирных счетчиков расхода газа;

−	строительство газопровода высокого давления, ШРП, газопроводов среднего давления для подачи природного газа потребителям усадебной застройки с установкой домовых регуляторов;

−	строительство газопровода высокого давления для подачи природного газа на новую котельную;

−	строительство газопроводов среднего давления для подачи природного газа на новые локальные котельные.

-	Модернизация и реконструкция действующих ГРП и ШРП.

-	Обеспечение приборами учета газа всех категорий потребителей в соответствии с законодательством.

3.4.3. Теплоснабжение

-	Развитие существующей централизованной системы теплоснабжение города с использованием в качестве основных источников котельные №1(котельный цех «Сморгонь»), №2, №3, №4.

-	Завершение реконструкции основного и вспомогательного оборудования котельной №1(котельный цех «Сморгонь»). Реконструкция котельной №2 с увеличением тепловой мощности до расчетных показателей. Реконструкция котельной №4 с заменой котлов, отработавших назначенный срок эксплуатации.

-	Строительство нового теплоисточника для проектируемой многоквартирной застройки. Возможен вариант децентрализованного теплоснабжения новой многоквартирной застройки.

-	Организация отопления и горячего водоснабжения усадебной застройки (в том числе объектов социальной инфраструктуры) от индивидуальных теплогенераторов с использованием электрической энергии и природного газа.

-	Строительство локальных котельных для территории школьных, дошкольных учреждений.

-	Поэтапная реконструкция существующих тепловых сетей и строительство новых тепломагистралей для подключения потребителей перспективных районов с применением энергоэффективных конструкций и технологий. Замена магистральных воздушных тепловых сетей на ПИ-трубы.

3.4.4. Связь

-	Развитие мультисервисной сети электросвязи, широкополосного доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, сотовой подвижной электросвязи.

-	Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых существующих и проектируемых общественных зонах.

-	Реконструкция существующих и строительство новых линейных сооружений связи.

3.4.5. Водоснабжение

–	Реконструкция и модернизация действующей централизованной системы питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления на базе существующего подземного водозабора «Корени».

–	Реконструкция станции обезжелезивания воды, перевод в автоматический режим работы насосной станции 2-го подъёма и артезианских скважин на водозаборе «Корени».

–	Ликвидация локальной артезианской скважины, от которой ранее осуществлялось водоснабжение н. п. Корени.

–	Реконструкция (перекладка) изношенных водопроводных сетей, перекладка водопроводных сетей, попадающих под жилую застройку.

–	Строительство кольцевых сетей водопровода достаточных диаметров в районах нового жилищного строительства и по улицам существующей усадебной застройки с ликвидацией тупиковых участков.

–	Обеспечение питьевого и производственного водоснабжения действующих промышленных предприятий по существующей схеме с реконструкцией систем, при необходимости, в соответствии с программами развития предприятий.

3.4.6. Канализация

−	Развитие и реконструкция централизованной системы канализации города с отведением бытовых сточных вод на действующие очистные сооружения (ОС). Реконструкция (новое строительство) очистных сооружений с выпуском очищенных сточных вод в р. г. Вилия и использованием освободившейся территории для расширения действующего полигона твердых коммунальных отходов.

−	Реконструкция главной канализационной насосной станции (ГКНС).

−	Реконструкция одной нитки напорного трубопровода Ø 600 мм, проложенной от ГКНС до ОС.

−	Модернизация предприятия ОАО «Сморгонские молочные продукты» со строительством на территории предприятия, с учетом планировочных ограничений, локальных очистных сооружений предварительной очистки сточных вод.

−	Строительство, при необходимости, внутриплощадочных локальных очистных сооружений, обеспечивающих предварительную очистку сточных вод производственных объектов до стандартов, удовлетворяющих их прием в централизованную систему канализации города.

−	Подключение к централизованной системе канализации города предприятия ООО «Белагротерминал». Подключение к централизованной системе канализации города проектируемых промышленных предприятий со строительством локальных КНС с напорными трубопроводами.

−	Строительство сливной станции на территории ОС.

−	Реконструкция (перекладка) изношенных сетей канализации, перекладка сетей канализации, попадающих под жилую застройку, строительство новых в соответствии с планами реконструкции и строительства дорожно-уличной сети.

-	Строительство самотечных коллекторов и канализационных насосных станций с напорными трубопроводами в районах нового жилищного строительства и существующей усадебной застройки.

3.4.7. Санитарная очистка территории

–	Развитие и усовершенствование действующей системы планово-регулярной санитарной очистки территории города в соответствии со схемой санитарной очистки Сморгонского района с учетом перехода Республики Беларусь на региональную систему мусороудаления. Максимальное вовлечение отходов в оборот в качестве вторичного сырья.

–	Захоронение твердых коммунальных отходов от города, не подлежащих дальнейшему использованию, на действующий полигон ТКО с учетом его развития на части территории, освобождающейся при реконструкции очистных сооружений канализации до момента его заполнения, с последующей рекультивацией и благоустройством.

–	Строительство полигона в районе н.п. Милидовщина. Возможен вариант уточнения места размещения площадки полигона ТКО в составе мусороперерабатывающего комплекса в разрабатываемой в настоящее время концепции «Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года»

–	Дальнейшее развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с отгрузкой вторсырья на переработку.

–	Организация заготовительных пунктов приема ВМР.

–	Организация системы сбора, использования и обезвреживания сложно - бытовой техники от населения.

–	Организация площадок в каждом планировочном районе для сбора крупногабаритных отходов.

–	Установка контейнеров с оборудованием специальных контейнерных площадок в районах существующей и новой застройки на внутриквартальных и других городских территориях.

–	Захоронение отходов здравоохранения в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2018г. №14 «Об утверждении санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

–	Устройство общественных туалетов в местах массового скопления людей (в составе объектов социально-культурного обслуживания, предприятий торговли).

3.4.8. Дождевая канализация

-	Дальнейшее строительство сетей закрытой дождевой канализации и локальных очистных сооружений закрытого типа на выпусках в водные объекты в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь.

-	Строительство дождевой насосной станции (ДНС) с напорным трубопроводом для подачи дождевых стоков от водосборных закрытых коллекторов по ул. Юбилейная и ул. Я Коласа в магистральный коллектор по ул. Гагарина.

-	Реконструкция открытых очистных сооружений северного промышленного района.

-		Строительство систем закрытого дренажа для районов существующей и проектируемой усадебной застройки.

-	Строительство сооружений инфильтрации дренажных вод в районе проектируемой усадебной застройки в северной части города.

-	Демонтаж существующего напорного коллектора из-за неудовлетворительного технического состояния и отсутствия необходимости его использования.

-	Предварительная очистка поверхностного стока производственных объектов на внутриплощадочных очистных сооружениях перед их сбросом в городскую сеть дождевой канализации.

-	Организация стационарной площадки для складирования снега с городской территории и сооружений для хранения противогололедных материалов, оборудованных системой очистки талых вод от загрязнений, в районе пересечения улиц Сосновая и Железнодорожная.

3.4.9. Водное благоустройство

-	Создание водных акваторий на реке Гервятка в рамках рекреационной привлекательности, реконструкция ложа самой реки и организация подпитки из артскважины.

-	Берегоукрепительные работы на реке Оксна с реконструкцией существующих водоёмов и регулированием береговой линии.

-	Комплексное благоустройство прибрежной полосы на реках Гервятка и Оксна с берегоукрепительными работами и созданием рекреационных территорий.

-	Реконструкция системы дренажных каналов города, для приёма, аккумуляции и отвода дренажных стоков, разгрузки грунтовых потоков.

3.4.10. Защита территории от подтопления

−	Строительство системы закрытого дренажа в районе улиц существующей усадебной застройки, подвергающейся подтоплению: Передовая, Прогрессивная, Весенняя, Новаторская, Машерова, с разгрузкой грунтового потока в р. Оксна.

−	Реконструкция системы открытого дренажа в районе улиц Полевая, Цветочная, Малиновая, Сиреневая, Циолковского, Звездная, Луговая со строительством закрытого дренажа.

−	Реконструкцию открытых водотоков.

−	Создание водных акваторий на реке Гервятка, в том числе, для аккумуляции дренажных стоков и понижения уровня грунтовых вод на прилегающей территории.

−	Благоустройство территории города.

3.5. Охрана и использование историко-культурных ценностей

На территории Сморгони расположены материальные недвижимые историко-культурные ценности, состоящие на государственной охране в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 года № 578 «О статусе историко-культурных ценностей»:

- Костел св. Михаила Архангела (бывший кальвинский сбор), ХVI - начало ХVII века, г. Сморгонь, ул. П.Балыша, 1. Категория 2. Шифр 412Г000585;

- Братская могила, 1944 год, г. Сморгонь, ул. Советская. Категория 3. Шифр 413Д000586;

- Братская могила, 1944 год, г. Сморгонь, ул. Танкистов. Категория 3. Шифр 413Д000587.

Кроме объектов, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, в Сморгони дополнительно определены объекты, представляющие интерес в историческом, архитектурном и культурном плане. К ним относятся здания по ул. Ленина, 1, 3, по ул. Советской, 7 и ул. Кирова, 12. Указанные объекты после проведения дополнительных исследований могут быть рекомендованы к включению в Государственный список историко-культурных ценностей РБ.

Территория исторической части Сморгони определена на основании:

- анализа литературных и историко-картографических источников;

- опорного историко-архитектурного плана с классификацией элементов планировки и застройки по времени строительства и историко-градостроительной ценности;

- анализа современных условий восприятия среды с учетом рельефа местности, особенностей обозрения с дальних и ближних видовых точек.

Первое упоминание о Сморгони относится к началу ХVI века. Первоначально это было небольшое частновладельческое местечко, возникшее у слияния рек Гервятка и Оксна (левый приток Вилии). Развитие планировочной структуры местечка происходило на протяжении нескольких столетий. Центральное место занимала торговая площадь, располагавшаяся на пересечении дорог (ул. Советская - Танкистов). От углов площади отходило несколько улиц, вдоль которых располагалась застройка. За границами местечка улицы переходили в основные дороги. Рядом с местечком находилась усадьба владельцев - Сморгонскоий двор. В кон. ХVI - нач. ХVII века строится кальвинский сбор (костел св. Михаила Архангела). Дальнейшее развитие Сморгони в ХІХ веке было связано с расположением поселения на дороге Минск - Молодечно - Ошмяны - Вильно (в границах города это современные улицы Советская - Ленина). Следующий этап в развитии Сморгони связан со строительством здесь в 1873 году Либаво-Роменской железной дороги, которая прошла южнее. На юго-западе появилась станция Сморгонь. В сер. ХІХ века на торговой площади была построена Спасо-Преображенская церковь (здание не сохранилось).

В годы первой мировой войны город, находившийся в зоне боевых действий, был полностью разрушен, историческая застройка почти не сохранилась. В послевоенные годы город постепенно отстраивался, при этом сохранялась довоенная планировка. Во второй пол. ХХ века центральная часть города была застроена 2-5-этажными зданиями. Новая административно-общественная площадь (площадь Ленина) сформирована на восток от ранее существовавшей торговой площади. В районе ул. Красноармейской построено новое здание Спасо-Преображенской церкви, композиционно замыкающее перспективу ул. Советской.

В настоящее время в центральной части Сморгони сохранилась историческая планировка, основа которой была заложена в первоначальный период истории Сморгони, получившая дальнейшее развитие в XIХ - нач. ХХ века. К наиболее ранним планировочным элементам, которые сложились на территории Сморгони к концу XVIII века, следует отнести направления улиц Ленина - Советской, Гагарина, Танкистов, Кирова (частично), Петра Балыша, Красноармейской. Бывшая торговая площадь (квартал в границах ул. Советской - Танкистов - Кирова) в настоящее время застроена. В ХІХ - нач. ХХ века возникли направления улиц Каминского, Кутузова, Комсомольской, Интернациональной, Виктории Синкевич, Гастелло, Иванова, переулки Школьный, Вилейский, проезды Мостовой, Танкистов и др. В 1920-1930-х годах появились направления улиц Первомайской, Октябрьской, Тракторной.

Историческая застройка представлена несколькими зданиями. Наибольшую ценность представляет костел св. Михаила Архангела (бывший кальвинский сбор). Отдельные здания, построенные или восстановленные в 1920-1930-х годах, расположены в районе ул. Советской, Кирова и Танкистов. Вдоль ул. Красноармейской, Ленина, Танкистов, Советской сохранились примеры малоэтажной деревянной застройки сер. ХХ века. Примеры исторической застройки целесообразно сохранить, предусмотрев ремонт фасадов зданий с восстановлением их первоначального облика.

В северо-восточной части города (ул. Каминского) расположен Мемориальный комплекс памяти героев и жертв первой мировой войны. Рядом находится «Золотая горка» - место, где проходила оборонительная линия периода первой мировой войны. В районе ул. Танкистов находится христианское кладбище (сохранилась часовня конца ХІХ - нач. ХХ века и памятник неизвестным солдатам Войска Польского 1928 года). Вдоль водной системы р. Оксна в центре города создана ландшафтно-рекреационная зона (Центральный парк).

Таким образом, в Сморгони наибольший интерес представляет планировочная структура центральной части поселения, сформировавшаяся к концу ХІХ века (район в границах улиц Виктории Синкевич, Советской, Петра Балыша, Красноармейской, Ленина, левого берега рек Оксна и Гервятка), а также здание костела св. Михаила Архангела и природный ландшафт.

В соответствии с действующим законодательством и методической литературой в городах и населенных пунктах, имеющих историко-культурные ценности, необходимо устанавливать для них зоны охраны и определять режимы реконструкции и содержания этих зон.

В настоящее время разработан и утвержден проект зон охраны историко-культурной ценности – «Братская могила 1944 года по ул. Советской в г. Сморгонь» (постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 20.03.2014 № 10, см.Приложение). В составе проекта определены зоны охраны для историко-культурной ценности и режимы их использования, которые учтены при разработке генерального плана.

Для остальных историко-культурных ценностей на стадии генерального плана зоны охраны не проектируются (в связи с мелким масштабом), а только резервируются территории, которые будут учитываться и могут уточняться на последующих этапах детального проектирования.

В настоящем проекте зарезервированы территории, необходимые для охраны историко-культурных ценностей, сохранения исторической планировочной структуры и рядовой исторической застройки. В том числе:

- территории вокруг историко-культурных ценностей, резервируемые под охранные зоны;

-  территории, резервируемые под зону регулирования застройки, для которых предлагается следующий режим: рекомендуется реконструкция существующей застройки и новое строительство не выше 2-х этажей, а также сохранение исторической планировочной структуры (район в границах улиц Виктории Синкевич, Советской, Петра Балыша, Красноармейской, Ленина, левого берега рек Оксна и Гервятка);

- территории, резервируемые под зоны охраны ландшафта (пойма реки Оксна (в границах центральной части города) и сквер на территории больницы.

На последующих этапах проектирования необходимо установить границы зон охраны для историко-культурных ценностей. На зарезервированных территориях охраны необходимо придерживаться следующих рекомендаций по режиму их содержания и реконструкции:

- охрана и реставрация историко-культурных ценностей на основании научно-проектной документации, разработанной в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

- запрещение нового капитального строительства в непосредственной близости от историко-культурных ценностей, наносящего физический и эстетический ущерб городской исторической среде;

- ограничение (регулирование) этажности застройки в центральной части города в соответствии с предлагаемыми режимами реконструкции и нового строительства;

- сохранение исторической планировочной структуры;

- использование исторического характера благоустройства в центральной части (элементы мощения, озеленение, малые архитектурные формы и др.);

- устройство (при необходимости) со стороны улиц прозрачных ограждений участков и территорий высотой не более 1,2 м;

- сохранение элементов исторического ландшафта;

- сохранение архитектурного облика исторической застройки, имеющей историко-архитектурную и художественную ценность, а так же рядовой застройки первой пол. ХХ века, что предусматривает сохранение (реставрацию) и ремонт фасадов зданий с восстановлением их первоначального облика (в том числе сохранение декоративных элементов и исторической традиционной отделки фасадов, замену оконных и дверных заполнений с учетом первоначального (исторического) вида, использование традиционных материалов покрытия кровли), благоустройство прилегающей территории с использованием традиционного типа ограждений;

-  замена современных названий улиц на исторические названия;

- расчистка территории от некапитальных малоценных построек, обеспечение наилучших условий всестороннего восприятия исторической застройки.

3.6. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды

В целях обеспечения благоприятных условий для жизни и предупреждения негативного воздействия на окружающую среду на территории г. Сморгонь регламентируется:

1. Осуществление хозяйственной и иной деятельности на природных территориях, подлежащих специальной охране, в соответствии с требованиями, устанавливаемыми для прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, озелененных территорий общего пользования, туристско-рекреационных территорий.

2. При проектировании производственных объектов должны использоваться прогрессивные энерго-, и ресурсосберегающие технологические процессы, обеспечивающие низкое удельное водопотребление и объем отведения сточных вод, а также применение мало-, и безводных технологий производства. С учетом технологических циклов на производственных, транспортных и коммунальных объектах должно применяться повторное и оборотное использования воды.

3. Общий уровень озелененности застроенной части города должен быть не менее 40 %.

4. Размещение производственных и коммунально-складских объектов в пределах производственных и коммунально-производственных зон, с созданием насаждений специального назначения.

5. Размещение "Вертикально-интегрированного комплекса по производству пряжи и изделий из нее" согласно решению Генерального плана с размером базовой санитарно-защитной зоны 100 м.

6. В случае расширения производства ИООО "Кроноспан" 
(ООО "Кроноспан НТ", ОО "Ультра Плай") необходима корректировка проекта санитарно-защитной зоны.

7. Развитие жилых территорий в границах, существующих СЗЗ предприятий и иных объектов осуществляется только после выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим генеральным планом, в результате которых предусмотренные под жилую застройку территории будут находится вне границ СЗЗ.

Минимизация негативного техногенного воздействия на окружающую среду предусматривает:

По усилению природоохранной и санирующей функций природного комплекса

1.	Благоустройство и инженерное обустройство территории в границах водоохранных зон и прибрежных полос рек Оксна и Гервятка, включающее в себя озелененные территории общего пользования, в том числе с уровнем паркового благоустройства, а также создание водных акваторий на р. Гервятка.

2.	Комплексное благоустройство существующих городских зон рекреации у воды с учетом требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

3.	Приведение лесоустроительного проекта в соответствие 
с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь.

4.	В местах пересечения миграционных коридоров копытных животных с транспортной инфраструктурой при разработке проектов необходимо предусматривать обустройство проходов для копытных в сочетании с направляющими сетчатыми ограждениями.

5.	Предусмотреть мероприятия по сохранению непрерывности среды обитания земноводных, в том числе мероприятия по сохранению естественных и искусственных мест размножения земноводных (мелководные водоемы).

По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

1.	Проведение комплекса мероприятий по соблюдению режима СЗЗ с осуществлением разработки проектов СЗЗ для следующих объектов: 
ОАО "Сморгонский завод оптического станкостроения", ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова (экспликационный №1); 
ОАО "Сморгонские молочные продукты" (№2); Дочернее унитарное Сморгонское предприятие мелиоративных систем (№17); КУП по обеспечению топливом "Гроднооблтопливо» (№54); УПП "Сморгонский комбинат хлебопродуктов" (№61); Сморгонское РУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" (№7); Филиал КУП "Гроднооблдорстрой" "ДРСУ №134" (№8); КУП "Жилищная ремонтно-эксплуатационная служба Сморгонского района" (№89); ОАО "Гроднохлебпром" (№91); Учреждение "Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям" (№83).

2.	Для групп объектов, объединенных в территориальный промышленный узел, предусмотреть возможность разработки проекта санитарно-защитной зоны с учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия объектов, входящих в территориальный промышленный узел по пр. Индустриальному.

3.	При возобновлении производственной деятельности недействующих предприятий или размещении нового производства предусмотреть выполнение мероприятий, направленных на соблюдение режима санитарно-защитной зоны, в том числе разработку проекта СЗЗ с оценкой риска здоровью населения, с учетом фактического расстояния до жилой застройки.

4.	ИООО "Кроноспан" и ООО "Белагротерминал" разработать мероприятия по устранению/снижению неприятных запахов, возникающих в технологическом процессе производства.

5.	Благоустройство и озеленение территории СЗЗ в соответствии с разработанным проектом СЗЗ и требованиями технических нормативных правовых актов.

6.	Обеспечение организации движения автотранспорта с минимизацией выбросов, перевод автомобилей на газовое или альтернативное топливо, обновление парка автобусов экологического класса ЕВРО-4, ЕВРО-5, внедрение парка электромобилей, строительство станций для электромобилей.

7.	Развитие велосипедной инфраструктуры с целью увеличения доли велосипедного трафика во внутригородских перевозках.

По охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране объектов водоснабжения

1.	Приведение в соответствие с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов. Для водных объектов, расположенных в границах городской черты, проекты выполнить исходя из утвержденной градостроительной документации с учетом существующей застройки, систем инженерного обеспечения и благоустройства.

2.	Проведение мероприятий по водному благоустройству территории, прилегающей к рекам Оксна и Гервятка.

3.	Проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на улучшение качества воды, подаваемой населению, в том числе проведение реконструкции и замены физически изношенных сетей водопровода.

4.	Проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на организацию хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций.

5.	Реконструкция городских очистных сооружений и локальных очистных сооружений ОАО "Сморгонский агрегатный завод". Строительство локальных очистных сооружений ОАО "Сморгонские молочные продукты".

6.	Организация максимального использования технического водозабора (на р. Вилия) для поставки воды технического качества на предприятия свободной экономической зоны "Гродноинвест".

7.	Для гаражей-стоянок вместимостью более 100 автомобилей необходимо строительство очистных сооружений по очистке ливневого стока с территории стоянок, а также строительство помещений для мойки автомобилей с оборотной системой водоснабжения

По охране и рациональному использованию земельных ресурсов и растительности

1.	Проведение упорядочивания производственных территорий с возможностью размещения новых производственных и коммунально-складских объектов на территории существующих промузлов.

2.	Разработка градостроительного проекта специального планирования "Схема озелененных территорий общего пользования г. Сморгонь ".

3.	При освоении новых территорий под застройку предусмотреть: максимально возможный уровень озелененности в соответствии с регламентами настоящего генерального плана; проведение комплексного благоустройства территорий общественной застройки.

4.	Содержание установленного сибиреязвенного очага в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2013г. № 758.

5.	Проектами строительства предусмотреть снятие, использование и сохранение плодородного слоя почв.

6.	В границах залегания месторождений полезных ископаемых освоение территории осуществлять в соответствии с требованиями Кодекса о недрах Республики Беларусь.

По обращению с отходами

1.	Создание современной системы сбора, утилизации и захоронения отходов потребления и производства, предусматривающей: внедрение безотходных и малоотходных технологий в производстве; максимальное вовлечения отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья в результате организации экологически безопасного хранения опасных отходов на промышленных объектах и системы сбора, использования и (или) обезвреживания товаров, утративших свои потребительские свойства и содержащих в своем составе опасные вещества.

2.	Расширение полигона ТКО "Черный бор" за счет освобождающейся территории городских очистных сооружений до момента строительства мусороперерабатывающего комплекса.

3.	Рассмотрение варианта строительства полигона в районе 
д. Милидовщина.

4.	На дальнейших стадиях проектирования необходимо предусмотреть:

строительство специально оборудованных площадок с установкой контейнеров для раздельного сбора отходов, а также специализированных площадок для сбора крупногабаритных отходов у источников их образования;

создание объектов, осуществляющих заготовку вторичного сырья;

создание площадок для складирования отходов сложной бытовой техники, с условием их дальнейшего транспортирования на участок по сбору, сортировке и первичной переработке данного вида отходов.

При освоении территорий, на время строительства необходимо предусмотреть установку большегрузных емкостей (контейнеры, прицепы) для временного хранения строительных отходов. Отходы, образующиеся при строительстве, до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию подлежат вывозу строительными организациями на специально выделенные участки. По завершению строительных работ необходимо провести санитарную очистку, благоустройство и озеленение нарушенных территорий.

По обеспечению радиационной безопасности населения от источников ионизирующего излучения

Проведение измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения естественных и техногенных радионуклидов при отводе земельных участков под новое строительство и приемке объектов в эксплуатацию, а также применение строительных материалов, соответствующих нормам радиационной безопасности по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

По обеспечению безопасности населения от физических факторов воздействия

1.	Проведение и реализация шумозащитных мероприятий (строительство шумозащитного экрана, полос шумозащитных насаждений и т.д.) для и многоквартирной застройки по ул. Дерюго, а также усадебной застройки вдоль железнодорожного полотна.

2.	При разработке проектной документации для отдельных объектов необходимо выполнение расчета распространения шумов;

3.	При прокладке улиц предусматривать применение дорожных покрытий, обеспечивающих наименьший уровень шума и запыленности. Выбор материалов для дорожных покрытий должен выполняться с учетом влияния на окружающую среду.

Оценка воздействий транспорта на прилегающую застройку должна предшествовать разработке проектной документации на строительство или реконструкцию конкретного объекта с определением состава мероприятий по снижению их уровня до допустимых значений.

3.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

С целью защиты населения и территории города при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий, предлагается реализация следующих мероприятий.

По развитию и модернизации системы оповещения

Для оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС обеспечить:

дополнительную установку электросиренного оборудования с возможностью передачи сигналов оповещения и речевой информации на зданиях и территориях: УЗ «Сморгонская ЦРБ» (пер. Больничный,13), КУДП «ЖРЭС Сморгонского района» ( ул. Мира, 19 б), автобусный парк № 17 ОАО «Гроднооблавтотранс» (ул.Железнодорожная,32), ООО «Белагротерминал» (ул.Логистическая,4),  пожарной аварийно-спасательной части №1 (пр-т. Индустриальный,21), Сморгонской районной энергоинспекции РУП «Гродноэнерго» (улЭнергетиков,6), ОАО «Сморгоньагросервис» (ул.Тракторная, 64), ООО «Сморгонский райселькоммунхоз» (ул.Комсомольская,18а), на объектах торгово-бытового обслуживания (по ул. Новаторской), ООО «Эко-НПКП»  (пр-т. Индустриальный, 9б);

–	установку на объектах с массовым пребыванием людей (торговые и развлекательные центры, площади, парки, вокзалы и др.) специальной аппаратуры для передачи сигналов оповещения и речевой информации;

–	возможность задействования для информирования населения об угрозе и возникновении ЧС электронных информационных экранов;

–	возможность установки на общественном транспорте терминальных комплексов, оснащенных подсистемами массового информирования населения;

–	возможность централизованного запуска существующих и проектируемых средств оповещения;

–	создание и совершенствование системы оповещения на проектируемых территориях города при разработке детальных планов и строительной документации;

–	установку УКВ или FM приемников с возможностью принимать "Первый национальный канал Белорусского радио" в общественных зданиях и помещениях, в жилых домовладениях (квартирах).

Мероприятия по противопожарной защите территории.

Для обеспечения противопожарной защиты территории и объектов города предусматривается:

–	осуществить проектирование и строительство пожарного депо

по ул.Железнодорожной напротив производственного корпуса ДУП «Автопарк № 17»;

–	провести реконструкцию зданий существующих пожарных

депо;

–	обустройство проездов и подъездов для пожарной аварийно-спасательной техники ко всем зданиям и сооружениям города;

–	достижение противопожарных разрывов от границ застройки до лесных массивов на стадии разработки градостроительных проектов детального планирования;

–	обеспечение существующей и проектируемой системы противопожарного водоснабжения по I категории надежности подачи воды и I категории надежности электроснабжения;

–	обеспечение производительности водозаборов по пополнению неприкосновенного запаса воды в течение 24 часов на внутреннее и наружное пожаротушение, хранение которого предусмотрено в резервуарах на площадке сооружений II подъема.

По укрытию населения

С целью защиты населения от современных средств поражения необходимо:

–	проводить работу по уточнению (разработке) документации по оценке возможности приспособления инженерных сооружений под сооружения двойного назначения;

–	проводить техническое обслуживание (капитальный ремонт) существующих защитных сооружений гражданской обороны, согласно постановлению МЧС Республики Беларусь от 24.02.2005 № 22 «Об утверждении Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

–	определить места строительства быстровозводимых сооружений на следующих стадиях проектирования;

–	определить укрытие населения, в том числе наибольшей работающей смены организации, с учетом требований пунктов 7.1-7.5 ТКП 112-2011 (02300) «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» при реализации градостроительных проектов и разработке строительных проектов;

–	определить радиус сбора укрываемых в защитных сооружениях ГО:

-	при застройке одноэтажными зданиями – 500 м;

-	при застройке многоэтажными зданиями – 400 м.

Эвакуационные мероприятия

В качестве безопасных районов, определить существующие санатории, детские оздоровительные лагеря, базы отдых города Сморгонского района. Разработать мероприятия по обеспечению возможного временного отселения населения в безопасные районы.

Дополнительные требования к ИТМ ГО и ЧС

Разработка мероприятий по снижению воздействия поражающих факторов возможных ЧС на население и прилегающую территорию для потенциально опасных объектов (зона возможной ЧС на которых выходит за пределы территории объекта) или вынести их за черту проектной застройки.

Ограничить строительство в зоне возможного опасного химического заражения.

Строительство допускается в исключительных случаях при условии разработки комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность населения, а также проведении расчетов по уточнению возможности (эффективности) их реализации с учетом вероятного времени подхода облака зараженного воздуха.

Строительство зданий и сооружений осуществлять с учетом дислокации аварийно-спасательных подразделений и их оснащением специальной пожарной аварийно-спасательной техникой для спасения людей с высот.

Строительство зданий, сооружений инженерных коммуникаций с учетом соблюдения требований по обеспечению механической прочности и устойчивости при воздействии на них чрезвычайных ситуаций природного характера.

На следующих стадиях проектирования предусматривается:

–	приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта (с учетом необходимости приспособления вновь строящихся, реконструируемых и действующих объектов коммунально-бытового назначения для реализации мероприятий в области защиты населения и территории  от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны) объектов, согласно ТКП 260-2010 (02300) «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

–	мероприятия по световой маскировке объектов, зданий, сооружений, согласно ТКП 311-2011 (02300) «Световая маскировка. Общие положения».

ЧАСТЬ 2. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Жилищное строительство и развитие системы обслуживания

В области жилищного строительства и комплексного обустройства жилых территорий до 2025 г. принять:

·	увеличение объема жилищного фонда города на 190,92 тыс. кв. метров – 2,19 тыс. квартир (домов), в том числе:

-	многоквартирного – на 110,37 тыс. кв. метров / 1,70 тыс. квартир;

-	усадебного – на 80,55 тыс. кв. метров / 0,49 тыс. домов;

·	структуру новой застройки: многоквартирной – 58 %, усадебной – 42%;

·	обеспеченность жилищным фондом – 27,7 кв.м на человека.

Потребность в новых территориях для жилищного строительства, всего – 81,5 га, в том числе под многоквартирное строительство – 
16,5 га, усадебное строительство – 65,0 га.

Включить в городскую черту г. Сморгонь часть деревни Корени – 4,13 тыс.кв. метров / 53 дома; в том числе многоквартирный жилищный фонд – 0,53 тыс.кв. метров / 1 дом.

Включить в городскую черту г. Сморгонь часть деревни Ореховка – 0,86 тыс.кв. метров / 11 домов (усадебный жилищный фонд).

Таблица 4.1.1. Размещение нового жилищного фонда по расчетно-планировочным районам

| № расчетно-планиро-вочных районов | I этап (2025 год) |
| --- | --- |
|  | всего тыс.кв.м тыс.домов и квартир | в том числе |
|  |  | Усадебная застройка тыс.кв.м тыс. домов | Многоквартирная тыс.кв.м тыс.квартир |
| 1 | 3,25 0,05 | - | 3,25 0,05 |
| 2 | 7,41 0,114 | - | 7,41 0,114 |
| 3 | 29,63 0,18 | 29,63 0,18 | - |
| 4 | 29,78 0,181 | 29,78 0,181 | - |
| 5 | 47,67 0,711 | 2,43 0,015 | 45,24 0,696 |
| 6 | 15,02 0,091 | 15,02 0,091 | - |
| 7 | 3,69 0,024 | 3,69 0,024 | - |
| 8 | 54,47 0,838 | - | 54,47 0,838 |
| Всего: | 190,92 2,189 | 80,55 0,491 | 110,37 1,698 |

В сфере развития системы общественного обслуживания принять:

приоритетное направление развития сферы обслуживания − повышение качества обслуживания населения;

необходимость обеспечения жителей существующих районов и районов-новостроек города всеми видами общественного повседневного и периодического обслуживания на уровне установленных социальных стандартов и нормативов.

Предусматривать одновременный ввод учреждений дошкольного и общего среднего образования, объектов медицинского обслуживания населения и других объектов социальной инфраструктуры с возможным размещением встроенных учреждений дошкольного образования и медицинского обслуживания на первых этажах в районах нового строительства жилья.

В области образования предусматривать выполнение государственного социального стандарта: Расчетный показатель в учреждениях дошкольного образования выполнен в соответствии с демографической структурой населения: от 1 до 5 лет – 85 процентов обеспеченности детей, 5 лет – 100 процентов в соответствии с дополнением к ТКП 45-3.01-116-2008*(02250). Расчетный показатель в учреждениях общего среднего образования на 1000 жителей выполнен в соответствии с демографической структурой населения: от 6 до 14 лет – 100 процентов, 15-16 лет – 75 процентов обеспеченности детей в соответствии с ТКП 45-3.01-116-2008*(02250).

Развивать сеть объектов культуры в районах массового жилищного строительства с приоритетным формированием сети учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

Для увеличения туристической привлекательности города и региона создавать бюджетные гостиничные места, в том числе открывать молодежные хостелы в центральной части города.

Дополнительная потребность в новых объектах обслуживания: учреждения дошкольного образования – 0,4 тыс. мест; клубные учреждения – 1,12 тыс. мест; библиотеки – 13,3 тыс. томов; объекты торговли – 3,5 тыс. кв. м торг.площади; объекты общественного питания – 0,5 тыс. мест; объекты бытового обслуживания – 0,28 тыс. рабочих мест; гостиницы – 61 место; бани – 52 места.

4.2. Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий

Для развития ландшафтно-рекреационных территорий, физической культуры и спорта в г. Сморгони настоящим генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

-	сохранение существующих ландшафтно-рекреационных территорий, а также объектов озеленения городской среды;

-	формирование озелененных территорий общего пользования в количестве, достаточном для достижения нормативно обоснованного уровня обеспеченности населения не менее 9 м2 озелененных территорий на человека;

-	ведение учета объектов озеленения и озелененных территорий в соответствии с утвержденными инструкциями: «Инструкция о порядке учета объектов растительного мира, расположенных на землях отдельных категорий, и обращения с ними» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, «Инструкция о порядке учета объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов, и обращения с ними» Министерства жилищно-коммунального Хозяйства Республики Беларусь;

-	создание и проведение благоустройства соответствующего уровня скверов по: ул. Шутовичской, ул. Наваторской, ул. Советской, ул.Заслонова, ул. Синицкого, ул. Циолковского на 1 этапе реализации;

-	создание и проведение благоустройства соответствующего уровня бульваров по ул. Ровдо и ул. Я.Коласа на 1 этапе реализации;

-	размещение спортивных объектов и сооружений, оборудование троп здоровья, велодорожек в парках и природных парках (определяется проектами благоустройства парков);

-	размещение объектов для организации работы физкультурно-оздоровительных групп, спортивных секций и клубов по спортивным интересам в составе жилой и общественной застройки;

-	оборудование в пределах жилых территорий комплексных спортивных площадок с радиусом доступности от 500 до 800 м.

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

На первую очередь намечается строительство улиц, в районах первоочередного жилищного и культурно-бытового строительства:

Магистрально-уличная сеть:

строительство:

–	ул. Проектируемая №2 - категория В - 0,4 км;

–	ул. Новаторская (участок от ул. Весенняя до пр-да Янтарный) -  категория В - 0,3 км;

–	ул. Проектируемая №3 (участок от ул. Медведская до ул. Проектируемая №7) - 0,2 км;

–	участок ул. Танкистов по новой трассе - категория В - 0,25 км;

–	ул. Проектируемая №5 - категория Ж - 1,0 км;

–	продолжения ул. Тракторной с выходом на ул. Комсомольскую – категория – 0,3 км.

реконструкция:

–	ул. Логистическая - пер.Комсомольский - категория В - 1,4 км;

–	ул. Танкистов - категория В	 - 0,75 км;

–	пер. Больничный - категория В - 0,15 км;

–	пер. Танкистов - категория В - 0,15 км;

–	ул. Медведская - категория В - 0,5 км;

–	сущ. участки ул.Новаторской - категория В - 0,4 км;

–	бульвар Надежды - категория В - 0,4 км.

Транспортно-обслуживающие устройства:

- строительство автостоянок (боксовых гаражей) на 2000 машино-мест;

- строительство охраняемых автостоянок н 350 машино-мест;

- строительство парковок на 2050 машино-мест.

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

4.4.1. Электроснабжение

-	Организация питания ПС «Девятни» по сети 110 кВ от ПС «Сморгонь-330» с использованием существующего участка ВЛ-35 кВ «Сморгонь-110 – Девятни» (перевод на напряжение 110 кВ).

-	Демонтаж неиспользуемого участка ВЛ-35 кВ «Сморгонь-110 – Девятни».

-	Строительство ВЛ-110 кВ «Сморгонь-330 – Островец Восточная».

-	Организация второго питания ПС «Солнечная» по кабельной линии (КЛ) 110 кВ от ВЛ-110 кВ «Сморгонь-110 – Ошмяны».

-	Повышение надежности и экономичности функционирования распределительной сети города, в том числе реконструкция устаревшего оборудования (с истекшим сроком эксплуатации).

-	Дальнейшее развитие сети в соответствии с освоением новых территорий под застройку, в том числе строительство новых РП и ТП-10/0,4 кВ.

4.4.2. Газоснабжение

-	Строительство газопровода высокого давления, ГРП, газопроводов низкого давления для подачи природного газа потребителям многоквартирной застройки с установкой поквартирных счетчиков расхода газа.

-	Строительство газопроводов высокого давления, ШРП, газопроводов низкого давления для подачи природного газа потребителям усадебной застройки с функцией уплотнение и установка поквартирных счетчиков расхода газа.

-	Строительство газопровода высокого давления для подачи природного газа на новую котельную.

-	Строительство газопровода среднего давления для подачи природного газа на новую локальную котельную.

4.4.3. Теплоснабжение

-	Завершение реконструкции основного и вспомогательного оборудования котельной №1(котельный цех «Сморгонь»). Реконструкция котельной №2 с увеличением тепловой мощности до расчетных показателей. Реконструкция котельной №4 с заменой котлов, отработавших назначенный срок эксплуатации.

-	Строительство нового теплоисточника для проектируемой многоквартирной застройки. Возможен вариант децентрализованного теплоснабжения новой многоквартирной застройки.

-	Организация отопления и горячего водоснабжения усадебной застройки (в том числе объектов социальной инфраструктуры) от индивидуальных теплогенераторов с использованием электрической энергии и природного газа.

-	Строительство локальной котельной.

-	Поэтапная реконструкция существующих тепловых сетей и строительство новых тепломагистралей для подключения потребителей перспективных районов с применением энергоэффективных конструкций и технологий.

4.4.4. Связь

-	Развитие мультисервисной сети электросвязи, широкополосного доступа к сети Интернет, телевизионного вещания, сотовой подвижной электросвязи.

–	Организация точек доступа к сети Wi-Fi в наиболее посещаемых существующих и проектируемых общественных зонах.

–	Реконструкция существующих и строительство новых линейных сооружений связи в соответствии с развитием городской застройки, строительством (реконструкцией) улично-дорожной сети.

4.4.5. Водоснабжение

−	Реконструкция станции обезжелезивания воды, перевод в автоматический режим работы насосной станции 2-го подъёма и артезианских скважин на водозаборе «Корени».

−	Ликвидация локальной артезианской скважины, от которой ранее осуществлялось водоснабжение н. п. Корени.

−	Для групп высокоэтажных домов для повышения напора строительство местных повысительных насосных установок.

−	Обеспечение питьевого и производственного водоснабжения действующих промышленных предприятий по существующей схеме с реконструкцией систем, при необходимости, в соответствии с программами развития предприятий.

−	Реконструкция уличных сетей водопровода, проложенных в центральной части города (районы многоквартирной застройки в границах улиц Советская-Тракторная-Западная-Комсомольская, Советская-Кутузова-Я. Коласа-Гагарина) в увязке с благоустройством улиц и территорий, тупиковой сети водопровода Ø 200 мм по ул. Кореневская с ее закольцовкой.

−	Строительство кольцевых сетей водопровода достаточных диаметров в районах нового жилищного строительства и по улицам существующей усадебной застройки с ликвидацией тупиковых участков.

4.4.6. Канализация

−	Реконструкция (новое строительство) очистных сооружений с выпуском очищенных сточных вод в р. Вилия и использование освободившейся территории для расширения действующего полигона твердых коммунальных отходов.

−	Реконструкция главной канализационной насосной станции (ГКНС).

−	Реконструкция одной нитки напорного трубопровода Ø 600 мм, проложенной от ГКНС до ОС.

−	Модернизация предприятия ОАО «Сморгонские молочные продукты» со строительством на территории предприятия, с учетом планировочных ограничений, локальных очистных сооружений предварительной очистки сточных вод.

−	Подключение к централизованной системе канализации города предприятия ООО «Белагротерминал». Подключение к централизованной системе канализации города проектируемых промышленных предприятий со строительством локальных КНС с напорными трубопроводами.

−	Строительство сливной станции на территории ОС.

−	Реконструкция (перекладка) изношенных сетей канализации, перекладка сетей канализации, попадающих под жилую застройку, строительство новых в соответствии с планами реконструкции и строительства дорожно-уличной сети.

-	Строительство самотечных коллекторов и канализационных насосных станций с напорными трубопроводами в районах нового жилищного строительства и существующей усадебной застройки.

4.4.7. Санитарная очистка территории

–	Захоронение твердых коммунальных отходов от города, не подлежащих дальнейшему использованию, на действующий полигон ТКО с учетом его развития на части территории, освобождающейся при реконструкции очистных сооружений канализации до момента его заполнения, с последующей рекультивацией и благоустройством.

–	Строительство полигона в районе н.п. Милидовщина. Возможен вариант уточнения места размещения площадки полигона ТКО в составе мусороперерабатывающего комплекса в разрабатываемой в настоящее время концепции «Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года».

–	Дальнейшее развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с отгрузкой вторсырья на переработку.

–	Организация заготовительных пунктов приема ВМР.

–	Организация системы сбора, использования и обезвреживания сложно - бытовой техники от населения.

–	Организация площадок в каждом планировочном районе для сбора крупногабаритных отходов.

–	Установка контейнеров с оборудованием специальных контейнерных площадок в районах существующей и новой застройки на внутриквартальных и других городских территориях.

–	Захоронение отходов здравоохранения в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2018г. №14 «Об утверждении санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

–	Устройство общественных туалетов в местах массового скопления людей (в составе объектов социально-культурного обслуживания, предприятий торговли).

4.4.8. Дождевая канализация.

-	Строительство сетей закрытой дождевой канализации и локальных очистных сооружений закрытого типа на выпусках в водные объекты, в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь.

-	Строительство системы закрытого дренажа.

-	Строительство дождевой насосной станции (ДНС) с напорным трубопроводом для подачи дождевых стоков от водосборных закрытых коллекторов по ул. Юбилейная и ул. Я Коласа в магистральный коллектор по ул. Гагарина, в соответствии с требованиями Водного кодекса.

-	Реконструкция открытых очистных сооружений северного промышленного района;

-	Демонтаж существующего напорного коллектора из-за неудовлетворительного технического состояния и отсутствия необходимости его использования.

-	Организация стационарной площадки для складирования снега с городской территории и сооружений для хранения противогололёдных материалов, оборудованных системой очистки талых вод от загрязнений, в районе пересечения улиц Сосновая и Железнодорожная.

-	Предварительная очистка поверхностного стока производственных объектов на внутриплощадочных очистных сооружениях перед их сбросом в городскую сеть дождевой канализации.

4.4.9. Водное благоустройство

-	Комплексное благоустройство прибрежной полосы на реках Гервятка и Оксна с берегоукрепительными работами и созданием рекреационных территорий.

-	Реконструкция системы дренажных каналов города, для приёма, аккумуляции и отвода дренажных стоков, разгрузки грунтовых потоков.

4.4.10. Защита территории от подтопления

−	Строительство системы закрытого дренажа в районе улиц существующей усадебной застройки, подвергающейся подтоплению: Передовая, Прогрессивная, Весенняя, Новаторская, Машерова, с разгрузкой грунтового потока в р. Оксна.

−	Реконструкция системы открытого дренажа в районе улиц Полевая, Цветочная, Малиновая, Сиреневая, Циолковского, Звёздная, Луговая со строительством закрытого дренажа.

−	Реконструкцию открытых водотоков.

−	Благоустройство территории города.

4.5.	Охрана окружающей среды

Разработка проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, расположенных на территории г. Сморгонь и Сморгонского района.

Разработка градостроительного проекта «Схема озелененных территорий общего пользования г. Сморгонь».

Благоустройство и инженерное обустройство территории в границах водоохранных зон и прибрежных полос р. Гервятка и Оксна, включающее в себя озелененные территории общего пользования, в том числе с уровнем паркового благоустройства.

Провести комплекс мероприятий по соблюдению режима санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) с осуществлением разработки проектов СЗЗ: ОАО "Сморгонский завод оптического станкостроения", ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова (экспликационный №1); 
ОАО "Сморгонские молочные продукты" (№2); Дочернее унитарное Сморгонское предприятие мелиоративных систем (№17).

Реализация первоочередных предложений по формированию и реконструкции инженерной инфраструктуры экологической направленности (см. предложения по водоснабжению, бытовой канализации, санитарной очистке - раздел Развитие инженерной инфраструктуры).

4.6. Первоочередные инженерно-технические мероприятия ГО . Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения предусматривается комплекс мероприятий:

‒	по развитию и модернизации системы оповещения:

‒	дополнительную установку электросиренного оборудования с дополнительную установку электросиренного оборудования  с возможностью передачи сигналов оповещения и речевой информации на зданиях: УЗ «Сморгонская ЦРБ» (пер. Больничный,13), КУДП «ЖРЭС Сморгонского района» ( ул. Мира, 19 б), автобусный парк № 17 ОАО «Гроднооблавтотранс» (ул.Железнодорожная,32), ООО «Белагротерминал» (ул.Логистическая,4),  пожарной аварийно- спасательной части №1 (пр-т. Индустриальный,21), Сморгонской районной энергоинспекции РУП «Гродноэнерго» (улЭнергетиков,6);

‒	установка на объектах с массовым пребыванием людей (торговые и развлекательные центры, площади, парки, вокзалы и др.) специальной аппаратуры для передачи сигналов оповещения и речевой информации;

‒	возможность централизованного запуска существующих и проектируемых средств оповещения;

‒	по обеспечению противопожарной защиты территории и объектов города предлагается:

‒	обустройство проездов и подъездов для пожарной аварийно-спасательной техники ко всем зданиям и сооружениям города.

‒	обеспечение существующей и проектируемой системы противопожарного водоснабжения по I категории надежности подачи воды и I категории надежности электроснабжения;

4.7. Охрана историко-культурного наследия

В качестве первоочередных мероприятий по охране историко-культурного наследия необходимо разработать проекты зон охраны для историко-культурных ценностей.

5.	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

С утверждением Генерального плана г. Сморгонь отменяются положения предшествующего Генерального плана.

Перечень приоритетных проектов и программ градостроительной деятельности, проектов специального планирования:

·	Корректировка ранее разработанных проектов детального планирования.

·	Детальный план центральной части г. Сморгонь.

·	Разработка проектов зон охраны историко-культурных ценностей.

·	Проекты рационального использования промышленных районов города Сморгонь.

·	Схема размещения автомобильных стоянок.

·	Схемы инженерного обеспечения города:

–	Технико-экономическое обоснование развития системы теплоснабжения города.

–	Схема энергоснабжения, в составе cхем электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения города.

–	Схема водоснабжения.

–	Схема канализации.

–	Схема дождевой канализации.

–	Схема санитарной очистки территории.

–	Технико-экономического обоснование выбора места размещения мусороперерабатывающего комплекса.

–	Комплекс мероприятий по снижению воздействия поражающих факторов на население и прилегающую территорию для потенциально опасных объектов, зона возможной чрезвычайной ситуации на которых выходит за пределы территории объекта.

–	Схема развития и модернизации системы оповещения населения города.

·	Схема озелененных территорий общего пользования в границах г. Сморгонь.

·	Корректировка проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов в границах г. Сморгонь с учетом требований действующего Водного кодекса и учета имеющихся водных объектов площадью более 0,01 га.

·	Специализированная работа по определению расчетной величины санитарного разрыва магистрального участка железной дороги.

ЧАСТЬ 3.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Показатели | Единица изм. | Совр. сост. | По генплану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап 2025 г. | Второй этап 2030 г. |
| 1. НАСЕЛЕНИЕ |
| Численность населения | тыс.чел. | 37,4 | 40,5 | 42,0 |
| Плотность населения | чел./га | 21 | 18 | 16 |
| 2. ТЕРРИТОРИИ |
| Площадь территории (в городской черте) | га/% | 1824/100 | 2260/100 | 2553/100 |
| Жилые, в том числе: | га/% | 620,5/34,0 | 719,4/31,8 | 775,6/30,4 |
| - жилой многоквартирной застройки | га/% | 154,8/8,5 | 171,3/7,6 | 186,0/7,3 |
| - жилой усадебной застройки | га/% | 465,7/25,5 | 548,1/24,2 | 589,6/23,1 |
| Общественные | га/% | 65,4/3,6 | 76,7/3,4 | 88,3/3,5 |
| Производственные и коммунально-складские | га/% | 375,3/20,6 | 445,8/19,7 | 493,2/19,3 |
| Ландшафтно-рекреационные всего, в том числе | га/% | 315,0/17,2 | 343,2/15,2 | 385,3/15,1 |
| -общего пользования | га/% | 31,5/1,7 | 61,2/2,7 | 164,9/6,5 |
| -Специального назначения, в том числе: | га/% | 13,4/0,7 | 102,4/4,5 | 137,8/5,4 |
| -дендропарк | га/% | 1,9/0,1 | 1,9/0,1 | 1,9/0,1 |
| -Прочие озелененные территории | га/% | 243,4/13,3 | 161,0/7,1 | 64,3/2,5 |
| Инженерных сооружений | га/% | 57,8/3,2 | 80,2/3,6 | 80,2/3,1 |
| Транспортной инфраструктуры | га/% | 273,8/15,0 | 319,0/14,1 | 332,5/13,0 |
| Прочие, в том числе | га/% | 116,2/6,4 | 275,7/12,2 | 397,9/15,6 |
| сельскохозяйственные | га/% | 116,2/6,4 | 159,5/7,1 | 250,2/9,8 |
| Территория присоединяемых населенных пунктов | га |  | 17,4 |  |
| Общая территория в расчете на одного жителя | м2/чел. | 488 | 558 | 608 |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| Общее количество жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2/ тыс.кварт. (домов) | 925,12 14,29 | 1120,29 16,54 | 1254,37 18,16 |
| - усадебного типа | тыс.м2/ тыс.кварт. (домов) | 241,88 2,64 | 326,15 3,18 | 376,44 3,51 |
| - многоквартирного типа | тыс.кв.м/ тыс.кварт. | 683,24 11,65 | 794,14 13,41 | 877,93 14,70 |
| Требуемый (расчетный) прирост общей площади | тыс.м2/ тыс.кварт. (домов)) |  | 190,92 2,19 | 135,24 1,63 |
| Размещение нового жилищного фонда на территориях: |  |  |  |  |
| - свободных | тыс.м2/ тыс.кварт. (домов) |  | 190,92 2,19 | 116,00 1,33 |
| - реконструируемых | тыс.м2/ тыс.кварт. (домов) |  |  | 19,24 0,30 |
| Жилищный фонд, подлежащий сносу | тыс.м2/ тыс.кварт. (домов) |  | 0,74 0,01 | 1,16 0,016 |
| Средняя жилищная обеспеченность населения | м2общ.пл./ чел.. | 24,7 | 27,7 | 29,9 |
| 4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| Учреждения дошкольного образования | тыс.мест | 1,76 | 2,16 | 2,43 |
|  | мест/тыс.жит. | 47,0 | 53,3 | 57,9 |
| Учреждения общего среднего образования | тыс.мест | 6,78 | 6,78 | 6,88 |
|  | мест/тыс.жит. | 181,3 | 167,4 | 163,8 |
| Больницы | тыс.коек | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | коек/тыс.жит. | 10,4 | 9,6 | 9,3 |
| Поликлиники | тыс.посещ./см. | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | п./см/ тыс.жит.. | 30,2 | 27,9 | 26,9 |
| Дома культуры, клубы | тыс.мест | 0,5 | 1,62 | 1,68 |
|  | мест/тыс.жит. | 13,4 | 40,0 | 40,0 |
| Объекты торговли | тыс.м2 | 29,2 | 32,7 | 35,3 |
|  | м2/тыс.жит. | 780,7 | 800,0 | 840,5 |
| Объекты общественного питания | тыс.мест | 1,14 | 1,62 | 1,68 |
|  | мест/тыс.жит. | 30,5 | 40,0 | 40,0 |
| Объекты бытового обслуживания | тыс.раб.мест | 0,09 | 0,36 | 0,38 |
|  | р.м./тыс.жит | 2,4 | 9,0 | 9,0 |
| Бани | тыс.мест | 0,07 | 0,12 | 0,13 |
|  | мест /тыс. жит. | 1,9 | 3,0 | 3,0 |
| Гостиницы | тыс.мест | 0,14 | 0,20 | 0,21 |
|  | мест/ тыс. жит.. | 3,7 | 5,0 | 5,0 |
| Объекты почтовой связи | объект | 4 | 4 | 5 |
|  | об-т/тыс. жит. | 1/9,35 | 1/10,12 | 1/8,40 |
| Отделения банков | объект | 9 | 9 | 10 |
|  | об-т/тыс.жит. | 1/4,15 | 1/4,50 | 1/4,20 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| Протяженность улиц с транспортным значением | км | 42,6 | 45,05 | 58,7 |
| Протяженность магистральных улиц | км | 20,5 | 21,65 | 24,65 |
| Плотность улиц с транспортным значением | км/км2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
| Плотность магистральных улиц | км/км2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Протяженность линий общественного транспорта | км | 24,5 | 26,9 | 32,3 |
| Плотность линий общественного транспорта | км/км2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Количество пересечений с железной и автомобильными дорогами в разных уровнях | ед. | 1 | 1 | 2 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| Водопотребление, в том числе | тыс.м3/сут | 10,62 | 16,46 | 18,22 |
| на хозяйственно-питьевые цели | тыс.м3/сут | 10,40 | 13,46 | 15,22 |
| Объем бытовых стоков, в том числе | -"- | 7,50 | 10,62 | 12,12 |
| от населения | -"- | 4,00 | 5,82 | 7,32 |
| Потребление тепла, в том числе: | МВт | 203,32 | 219,94 | 234,42 |
| на коммунально-бытовые цели | -"- | 120,02 | 132,48 | 142,58 |
| Потребление газа (природный газ), в том числе: | млн.м3/год | 68,99 | 74,99 | 82,89 |
| на коммунально-бытовые цели | -"- | 8,03 | 10,14 | 13,25 |
| Потребление газа (природный газ), с учётом использования электроэнергии на нужды пищеприготовления, отопления и ГВС | -"- | 68,99 | 72,57 | 76,96 |
| Потребление электроэнергии, в том числе: | млн.кВт.ч | 133,30 | 138,59 | 150,56 |
| на коммунально-бытовые цели | -"- | 34,90 | 30,35 | 31,50 |
| Потребление электроэнергии (с учетом нужд теплоснабжения) | -"- | 133,30 | 231,68 | 309,30 |
| Территория, требующая инженерной подготовки | га | - | - | - |
| Мероприятия по предупреждению ЧС |  |  |  |  |
| Пожарные депо | депо | 3 | 3 | 3 |
| Потребность в пожарной аварийно-спасательной технике | единиц техники | 49 | 50 | 51 |
| Наличие потенциально опасных объектов: | объектов |  |  |  |
| химический опасных объектов |  | 1 | 1 | 1 |
| взрывопожароопасных объектов |  | 4 | 4 | 4 |
| 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| Площадь санитарно-защитных зон | га | 508,8 | 557,1 | 558,1 |
| Площадь производственных объектов | га | 375,3 | 445,8 | 493,2 |
| Площадь зон охраны природных комплексов и ресурсов | га | 908,6 | 1893 | 1893 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства культуры

Республики Беларусь

20.03.2014 № 10

ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ – «БРАТСКАЯ МОГИЛА 1944 ГОДА ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ В Г. СМОРГОНЬ»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект зон охраны историко-культурной ценности – «Братская могила 1944 года по ул. Советской в г. Сморгонь» (далее - проект зон охраны) разработан на основании части первой пункта 2 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года «Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1195).

2. Братская могила (1944 год) по ул. Советской в г. Сморгони является недвижимой материальной историко-культурной ценностью категории «3», которая включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 413Д000586 согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578 «Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 5/25167).

3. Проект зон охраны разработан обществом с ограниченной ответственностью «СморгоньИнвестСтройПроект» по заказу Сморгонского республиканского унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство».

4. Проект зон охраны выполнен на основании историко-архивных и библиографических исследований, анализа ландшафта.

5. Проект зон охраны разработан с целью обеспечения охраны историко-культурной ценности и окружающей ее исторической среды, заключается в определении границ зон охраны и установлении режимов их содержания и использования.

6. Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны историко-культурной ценности: охранная зона, зона охраны ландшафта.

Схема зон охраны прилагается.

ГЛАВА 2

ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ

7. Территория историко-культурной ценности включает в себя площадь застройки, на которой располагаются: в центре - декоративная цветочница ступенчатой конструкции, мемориальные доски с объемным текстом, с северной стороны - арка со встроенным колоколом. По периметру историко-культурной ценности установлены декоративные светильники и металлическая ограда.

На территории историко-культурной ценности располагается братская могила двухсот пятидесяти воинов и партизан, погибших за освобождение Сморгонщины в 1944 году.

Площадь составляет 0,009 га.

8. Границами территории историко-культурной ценности служат полукруглые края клумбы с мемориальными досками.

9. На территории историко-культурной ценности разрешена деятельность, предусматривающая проведение плановых мероприятий по сохранению всех компонентов историко-культурной ценности на основании научно-проектной документации, разработанной в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

10. На территории историко-культурной ценности рекомендуется выполнить ремонт мемориальных досок и реконструкцию территории историко-культурной ценности.

ГЛАВА 3

ОХРАННАЯ ЗОНА

11. Охранная зона установлена исходя из условий наилучшего восприятия и сохранения историко-культурной ценности.

Охранная зона располагается вокруг историко-культурной ценности и включает территорию с элементами благоустройства и сооружениями, необходимыми для сохранения функционального и композиционного единства историко-культурной ценности.

Площадь составляет 0,05 га.

12. Границами охранной зоны служат:

-	на севере - линия, соединяющая ограждения на западной и восточной стороне клумбы;

-	на юге - по линии пьедестала памятника;

-	на западе - линия, идущая по металлическому ограждению на западной стороне клумбы, и линия, проходящая до линии пьедестала памятника;

-	на востоке - линия, идущая по металлическому ограждению на восточной стороне клумбы, и линия, проходящая до линии пьедестала памятника.

13. На территории охранной зоны запрещается:

-	строительство зданий и сооружений;

-	установка крупноразмерных рекламных конструкций;

-	изменение планировочной структуры.

14. На территории охранной зоны разрешается проведение работ по благоустройству территории.

ГЛАВА 4

ЗОНА ОХРАНЫ ЛАНДШАФТА

15. Зона охраны ландшафта установлена на территории аллеи вдоль захоронения с элементами благоустройства, необходимыми для сохранения композиционного единства историко-культурной ценности.

Площадь составляет 0,078 га.

16. Границами зоны охраны ландшафта служат:

-	на севере и на юге - линия, соединяющая западный и восточный края клумбы;

-	на западе - линия, идущая на расстоянии одного метра от ограждения клумбы с западной стороны, включая аллею из деревьев;

-	на востоке - линия, идущая по восточному краю клумбы.

17. На территории зоны охраны ландшафта разрешается:

-	благоустройство и озеленение, не искажающие сложившийся характер территории;

-	восполнение утраченных посадок;

-	санитарные рубки зеленых насаждений.

18. На территории зоны охраны ландшафта запрещается:

-	строительство новых зданий и сооружений;

-	изменение характера ландшафта;

-	санация зеленых насаждений без специального разрешения;

-	прокладка транспортных коммуникаций.

Приложение

к проекту зон охраны историко-культурной ценности –

«Братская могила 1944 года по ул. Советской в г. Сморгонь»