# ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР»

# РУП «ГРОДНОЭНЕРГО»

# ПАМЯТКА

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ГОСЭНЕРГОНАДЗОР

# ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОЗП

# (для потребителей тепловой энергии, имеющих собственный теплоисточник  50кВт и более)

- Заявка на вызов представителя энергонадзора на имя зам. начальника Островецкого МРО филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго» Устиновича Э.В.

- Приказ о создании комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП (представитель энергоснабжающей организации в состав комиссии не  включается).

- План мероприятий по подготовке к работе в ОЗП.

- Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей, ответственного за тепловое хозяйство.

- Акт гидравлического испытания и промывки тепловой сети, тепловых узлов, системы отопления, калориферов, водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения, системы горячего водоснабжения (при их наличии).

- Акт гидравлического испытания и очистки водоподогревателей (при их наличии).

- Акт проверки готовности потребителя и теплоисточника (в двух экземплярах по каждому объекту).

- Паспорт готовности потребителя и теплоисточника тепловой энергии (в двух экземплярах).

- Заключение Госпромнадзора (для теплоисточников, поднадзорных Госпромнадзору).

- Протоколы электрофизических измерений  и  испытаний элетрооборудования, заземляющих  устройств, аппаратов  и  сетей.

- Протоколы испытаний электрозащитных  средств.

Примечание.

Гидравлические испытания тепловых узлов, системы отопления, калориферов, водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения, системы горячего водоснабжения проводятся ежегодно.

Ежегодно после окончания отопительного периода отопительные системы, трубопроводы и калориферы систем вентиляции должны быть промыты водой, подаваемой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5раз. При этом должно быть достигнуто полное осветление воды. Не реже одного раза в 4 года необходимо проводить их гидропневматическую промывку.  ТКП 458-2012 п.20.9