# «Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил...»

В апреле 2019 г. в одной из организаций Островецкого района Гродненской области при производстве монтажных работ на высоте произошел несчастный случай с монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций К., приведший к тяжелой производственной травме.

Обстоятельства несчастного случая:

По заданию  непосредственного руководителя работ для производства монтажных работ монтажники технологического оборудования и связанных с ним конструкций К. и В. поднялись на площадку монтажной оснастки на отм.+55.250 и приступили к работе по монтажу опор трубопроводов спринклерной системы пожаротушения.

В процессе работы по монтажу опор в какой-то момент производить дальнейшую установку опоры работникам не представилось возможным, так как трубопровод находился на уровне деревянного настила монтажной оснастки (площадки).

В связи с этим ответственный исполнитель работ по наряду-допуску Г. поручил К. и В. демонтировать на площадке монтажной оснастки одну доску настила. Убрав доску, К. и В. определили, что установить опору на трубопровод все равно не представляется возможным, и, не имея соответствующей профессиональной подготовки и навыков в работе, они приняли решение, не уведомив при этом руководителя работ либо ответственного исполнителя работ, укоротить горизонтальный кронштейн монтажной оснастки (разрезать его углошлифовальной машинкой, а затем соединить путем сварки).

В. углошлифовальной машинкой разрезал перильное ограждение площадки, после чего начал резать горизонтальный уголок кронштейна. К. находился рядом с В. В процессе реза произошло обрушение настила, на котором находились работники. В. повис на фале предохранительного лямочного пояса, а К., который не использовал предохранительный пояс, упал на отм.+26.300, в результате чего получил травму.

Специальным расследованием установлено, что причинами несчастного случая явились:

нарушение трудовой дисциплины и требований по охране труда потерпевшим, выразившееся в том, что он, зная о необходимости применения предохранительного пояса при нахождении и выполнении работ на  высоте, а также о запрете выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился и выполнял работы на высоте в состоянии алкогольного опьянения (концентрация этилового спирта в крови составляла 3,270/00, что соответствует степени опьянения «Тяжелое отравление алкоголем. Возможно наступление смерти») и без использования предохранительного пояса;

нарушение требований по охране труда другим работником, выразившееся в выполнении им работ по установке опоры на трубопровод не в соответствии с проектом производства работ;

невыполнение обязанностей по охране труда руководителем структурного подразделения, выразившееся в не обеспечении контроля за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства работ и допуске работников к выполнению монтажных работ на высоте, не имеющих соответствующей квалификации по профессии и не прошедших обучение по вопросам охраны труда.

На основании вышеизложенного хочется ещё раз отметить о необходимости соблюдения нанимателями, должностными лицами организации и работниками требований законодательства об охране труда, локальных правовых документов, и напомнить, что жизнь человека, его здоровье зависит от добросовестного отношения специалистов предприятий к выполнению требований законодательных документов и соблюдения самими работниками требований инструкций по охране труда.

Наталья Ясевич,

главный государственный инспектор

Сморгонского межрайонного отдела

Гродненского областного управления

Департамента государственной инспекции труда