Предпосевная обработка семян

Сморгонский межрайонный отдел Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда с целью профилактики нарушений законодательства об охране труда при предпосевной обработке семян, напоминает, что к работам по протравливанию семян допускаются работники, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие обязательный медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Процесс протравливания семян должен быть полностью механизирован (протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания запрещается).

Децентрализованное протравливание семян осуществляется в специальных помещениях (пунктах протравливания) в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Выгрузка протравленных семян должна производиться в плотно пригнанные к выгрузным устройствам мешки из прочных, непроницаемых для пестицидов материалов. Мешки с семенами должны зашиваться механизированным способом. На мешках должна быть четкая надпись: "Протравлено". В случае отсутствия возможности упаковки семян в специальную тару на протравочных пунктах (площадках) организаций протравленные семена должны загружаться непосредственно в загрузчики сеялок. Не допускается пересыпка расфасованных протравленных семян в другую тару.

В помещениях, где установлено оборудование для протравливания и производится расфасовка семян, не допускается производить другие работы.

Для хранения протравленных семян должны предусматриваться специальные помещения. Протравленные семена должны храниться в мешках (из плотной ткани, бумажных или полиэтиленовых) либо в силосных емкостях, имеющих устройства для подачи семян в автозагрузчики сеялок. Хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках, а также совместно с продовольственным и фуражным зерном, не допускается.

Для сева протравленных семян следует пользоваться только исправными сеялками. Крышка семенного ящика должна быть плотно закрыта. Выравнивание уровня семян в сеялке следует выполнять деревянными лопатками.

Эксплуатируемое при протравливании семян оборудование должно иметь паспорт, документацию о приемке оборудования в эксплуатацию, инструкцию по его эксплуатации. В местах установки оборудования вывешиваются инструкции по их безопасному обслуживанию и эксплуатации. Карданные, цепные, зубчатые, ременные передачи, соединительные муфты машин и оборудования ограждаются. Открытая часть шнека для забора зерна протравливателя и загрузчика зерна должна быть ограждена прочной решеткой. Эксплуатация неисправного оборудования не допускается.

Работники, занятые протравливанием семян, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Выбор средств индивидуальной защиты должен проводиться с учетом физико-химических свойств и класса опасности препаратов, характера условий труда. Помимо костюма (халата) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), работникам выдаются средства защиты органов дыхания, рук, ног, глаз и другие.

|  | Светлана Шатохина, начальник Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда |
| --- | --- |

14.04.2021